## Slide 1: Системы идентификации
Барняков А.Ю.
Летняя научная школа НЦФМ, «Супер Ц-Тау фабрика»,
25-29 июля 2022г., г. Саров
Основные положения
Методы идентификации в экспериментах на встречных пучках
  dE/dx
  ToF
  Черенковские счетчики
    Чернковское излучение
    Пороговые счетчики
    Детекторы черенковских колец
  Детекторы переходного излучения
Опции систем идентификации для проекта «Супер Ц-Тау фабрика»

## Slide 2: Алексей Павлович Онучин (1934 – 2021)
А.П. Онучин был одним из пионеров экспериментов на встречных пучках. Множество экспериментальных методик было им предложено и развито для экспериментов со встречными электрон-позитронными пучками:
  Первый черенковский счетчик в эксперименте на встречных пучках
  Первая система регистрации частиц со сбором данных на ЭВМ
  Развитие производства МППК для детектора МД-1 в ИЯФ СО РАН
  и др.
Благодаря его энтузиазму, активности и оптимизму началось и продолжается развитие технологии производства черенковских счетчиков на основе аэрогеля
Работал в ИЯФ СО РАН практически с основания (1959 – 2021)

## Slide 3: Основные положения
Идентификация частиц = Разделение частиц по массам
Полезные соотношения:
Для определения массы частицы необходимо определить одну из комбинаций:
  – импульс () и энергию ()
  – энергию (
  – Чаще всего измеряют импульс () и скорость ()

## Slide 4: Основные положения (2)
Методы идентификации |  | Примечания
По пробегу |  | , применяется для выделения µ
по ионизационным потерям |  | Применяется на встречных пучках
по времени пролета |  | Применяется на встречных пучках
по черенковскому излучению |  | Применяется на встречных пучках
с помощью калориметров |  | Позволяет хорошо делить
по переходному излучению |  | Применяется при 10 ГэВ
по СИ |  | Не применяется на встречных пучках
Методы идентификации |  | Примечания
По пробегу |  | 
по ионизационным потерям |  | Применяется на встречных пучках
по времени пролета |  | Применяется на встречных пучках
по черенковскому излучению |  | Применяется на встречных пучках
с помощью калориметров |  | 
по переходному излучению |  | 
по СИ |  | Не применяется на встречных пучках

## Slide 5: Основные положения (3)
Основные характеристики:
  «эффективность регистрации» () – отношение числа зарегистрированных частиц () к общему числу частиц ()
  «вероятность ложной идентификации» () – отношение числа частиц , зарегистрированных как (), к
  достоверность разделения в системе –
  и – средние значения распределений параметра измеренного для частиц и , средняя величина STDEV этих распределений.
  Если и распределены по Гауссу, то
В системах идентификации работают с долгоживущими заряженными частицами:
идентифицируются (реконструируются) по вторичным частицам.
Системы идентификации в универсальных детекторах должны обладать минимально-возможной толщиной. Характерные современные величина – это 0.1÷0.3
e± | µ± | π± | K± | p
0.511 МэВ/с | 105.6 МэВ/с | 139.6 МэВ/с | 493.7 МэВ/с | 938.3 МэВ/с
 | с | с | с | 
e± | µ± | π± | K± | p
0.511 МэВ/с | 105.6 МэВ/с | 139.6 МэВ/с | 493.7 МэВ/с | 938.3 МэВ/с

## Slide 6: Идентификация по ионизационным потерям

## Slide 7: Идентификация по
При прохождении через вещество заряженная частица теряет энергию на ионизацию и возбуждение атомов среды.
Ионизационные потери (при z=1) зависят только от и скорости частицы:
Для частиц с разной массой, но одинаковым импульсом ионизационные потери будут различаться
Потери энергии на ионизацию можно измерять в газах, жидкостях и полупроводниках
Существует два метода измерения ионизационных потерь:
  – измерение полного заряда ионизации
  – подсчет количества кластеров ионизации

## Slide 8: Идентификация по (2)
Совокупность измеренной зависимости и позволяет разделять частицы по массам:
Основная сложность заключается в точности измерения ионизационных потерь. Ионизационные потери в газах имеют ярко выраженный хвост (распределение Ландау)
Хорошо подавить флуктуации удается за счет многократных измерений. Например, для π,K и p c импульсом 50 ГэВ/c при 100 измерениях можно достичь
Так же разрешение в газах должно улучшаться с ростом давления как , но это приводит к ограничению логарифмического роста ионизационных потерь из-за эффекта плотности.

## Slide 9: Идентификация по (3)
LBL TPC для экспериментов на PEP (SLAC), 1990-ые гг.
TPC эксперимента ALICE (CERN), 2010 г.
Характерное разрешение
Частицы разделяются на уровне ≥3 при
(примерно 600 МэВ/с для π/K и 900÷1000 МэВ/с для K/p)
метод статистически точнее , но требует более «быстрой» электроники

## Slide 10: Идентификация по времени пролета

## Slide 11: Идентификация по ToF
Принцип методики
Time of Flight (ToF)
Разница времени пролета частиц
на длине в 1 м
Например:
при
До

## Slide 12: Идентификация по ToF (2)
ToF на сцинтилляторах в эксперименте NA49 (CERN)
Временной спектр плоской искровой камеры L=1.2 м
Рекордное временное разрешение
получено на черенковском кварцевом радиаторе
с ФЭУ на основе МКП

## Slide 13: Идентификация по ToF (3)
ToF-PID на сцинтилляторах в эксперименте NA49 (SPS-CERN)
ToF-PID на MRPC в эксперименте ALICE (LHC-CERN)

## Slide 14: Идентификация по ToF (4)
В экспериментах на встречных пучках существует ряд ограничений:
  Существенно ограничена база
  Точность (время взаимодействия частиц) определяется параметрами пучка
  Калибровка и стабилизация временных сдвигов и задержек в цепи электроники с точностью ~10 пс в течение эксперимента.
В экспериментах с длинными пучками и большой множественностью взаимодействия техника ToF применяется для, так называемой «4D реконструкции».
Например, для фазы HL-LHC ожидается 200 вершин взаимодействий на каждое столкновение при длине пучка ~10 см.
Требуется измерение времени пролета частиц с точностью ~30 пс, чтобы обеспечить эффективность реконструкции событий в детекторах ATLAS и CMS на уровне 80÷90%.
Сегодня активно разрабатываются такие системы ToF с суммарной площадью ~40 м2.

## Slide 15: Идентификация по Черенковскому излучению

## Slide 16: Черенковское излучение: основные свойства
Возникает в среде с , при условии, что
Направленность и интенсивность ЧИ зависит от скорости частицы
Интенсивность ЧИ квадратично зависит от заряда частицы
Практически отсутствует время высвечивания
Относительно низкая интенсивность
100% линейная поляризация
1934 г.
В оптическом диапазоне

## Slide 17: Радиаторы черенковского излучения
- и - мезоны при импульсах P≤0.6 ГэВ/с можно надежно разделять (на уровне ≥) при помощи методик и
Для надежного -разделения в области импульсов 0.6÷10 ГэВ/с наиболее успешно применяются системы идентификации на основе черенковских счетчиков (детекторов).
 | n | Pπ, MeV/c | PK, MeV/c
Fused silica | 1.458 | 132 | 465
Water | 1.33 | 159 | 563
Freon 114, 1 atm | 1.0014 | 2640 | 9330
СО2, 1 atm | 1.00043 | 4760 | 16800
СО2, 10 atm | 1.0043 | 1500 | 5320
C2H4, 25 atm | 1.02 | 600 | 2460
Aerogel (SiO2) | 1.006÷1.25 | 190÷1250 | 660÷4500
В экспериментах на встречных пучках используется два типа черенковских счетчиков: пороговые и детекторы черенковских колец (ДЧК или RICH в англ. литературе)

## Slide 18: Пороговые черенковские счетчики
Более легкая частица излучает ЧИ в радиаторе с показателем преломления , а более тяжелая – нет.
или
Необходимый показатель преломления:
При этом более легкая частица излучает примерно
Если учесть, что
При толщине радиатора , квантовой эффективности и эффективности светосбора

## Slide 19: Иллюстрация принципа использования пороговых счетчиков
При
  Пион выше порога (излучает ЧИ) во всех счетчиках
  Каон дает сигнал в аэрогелевом и неопентановом счетчике
  Протон дает сигнал только в аэрогелевом счетчике

## Slide 20: Первый черенковский счетчик на встречных пучках (ВЭПП-2)
1970 год — эксперимент на ВЭПП-2, были обнаружены многоадронные события — одно из первых наблюдений легких кварков.
Эксперимент ставился для такой задачи:
Максимальная энергия в пучке .
В качестве радиатора была выбрана вода:
  .
  .
Два счетчика 400 × 400 × 70 мм.
Стенки покрашены белой краской.
ЧИ собирается четырьмя ФЭУ-30

## Slide 21: Газовый пороговый черенковский счетчик детектора МД-1 (ВЭПП-4)
Эксперимент МД-1 (1980-1985гг.) в области -мезонов
-разделение при
Восемь счетчиков 1600 × 700 × 250 мм.
60% телесного угла
ЧИ собирается четырьмя ФЭУ 58DVP (øФК=150 мм)

## Slide 22: Первый аэрогелевый черенковский счетчик на встречных пучках: TASSO (PETRA-DESY)
– разделение
1976 – начало разработки
Три радиатора:
  Фреон-114 (n=1.0014)
  CO2 (n=1.00043)
  Аэрогель SiO2 (n=1.025)
32 счетчика с объемом аэрогеля 0.35x1.0x1.5 м (VΣ=2000 л; SΣ=12 м2)
6 ФЭУ (RCA Quantacom) øФК=15 см
Lsc(436 нм) = 2.4 см; tаэр=13.5 см
  Nфэ (аэрогель) = 3.9 –
  Nфэ (фреон) = 20
  Nфэ (CO2) = 8 –
Экспериментальное открытие глюона

## Slide 23: Аэрогелевые черенковские счетчики эксперимента Belle (KEKb)
1994 – система Аэрогелевых черенковских счетчиков утверждена как базовая PID опция эксперимента Belle
1124 счетчиков с 2024 ФЭУ Fine Mesh (2, 2.5, 3 inch)
n=1.01—1.03, VΣ=2000 л, высоко-прозрачный аэрогель
Nфэ = 20—26(!)
Проработала 1998-2010

## Slide 24: Аэрогелевые счетчики с переизлучателями (WLS=Wave Length Shifter)
λ=400 нм
  Lsc~ 40 мм, Labs~ 4-5 м
λ=300 нм
  Lsc~12 мм, Labs~ 0.5-1 м
  НО Т.К. !!!
Выгодно фотоны переизлучать в длиноволновую область, где прозрачность выше!

## Slide 25
Примеры аэрогелевых счетчиков с перизлучателями:
  Прототип аэрогелвого счетчика для детектора BaBar – применялся ПТФЭ отражатель, насыщенный PMP (Фенил-Метил-Пирозолин)
  AMS-01 – применялся отражатель Tedlar (25 μм), вымоченный в PMP –> Очень быстрая деградация Nфэ = 5 –> 1.5 (n=1.035)
  DIRAC – использует тефлоновые пленки покрытые p-терфенилом. Дало повышение на 50% светосбора, но так же на 40% выросла допороговая эффективность. Nфэ = 4 (n=1.008)
Во всех этих детекторах переизлученный свет возвращается в аэрогель!
Аэрогелевые счетчики с переизлучателями (2)

## Slide 26
Experiment DIRAC-II (PS-CERN)
π/K/p – separation in momenta range from 4 to 8 GeV/c
  Aerogel n=1.015 – K/p – separation 4-5.5 GeV/c – 2 modules (2x12 liters) - (Matsushita)
  Aerogel n=1.008 – K/p – separation 5.5-8 GeV/c – 1 modules (1x12 liters) - (Novosibirsk)
WLS based on Teflon foils coated with p-terphenyl Светосбор вырос на 50%, но и допороговая эффективность стала 40%
Y.Alkofer et al., “A new aerogel Cherenkov detector for DIRAC-II”, NIM A595 (2008) 84

## Slide 27: АШИФ счетчики
Аэрогель ШИфтер и Фотоприемник
Предложенно в ИЯФ СО РАН. A.Onuchin et.al. NIM A315(1992)517
ПММА пластина с добавкой BBQ работает,
как световод со спектрсмещением.

## Slide 28: КЕДР эксперимент – ВЭПП-4М
Physics program
Precise particle mass measurements: J/ψ, ψ(2S), ψ(3770), τ-lepton, D-mesons, Υ-mesons
Measurements of ψ- and Υ- mesons lepton width
R measurement in 2-10 GeV c.m. energy range
γγ→hadrons and other 2γ processes
Branching fractions measurements in charm and bottom quark systems (above 10-4)
VEPP-4M
Symmetric e+e-- collider
Ec.m. = 2–10 GeV
L = (1÷80) x 1030 cm-2s-1
Precise energy calibration:
  RD: (5÷15)x10-6
  CBS: 3x10-5

## Slide 29: АШИФ система эксперимента КЕДР (ВЭПП-4М
160 counters in 2 layers
Solid angle 96% of 4π
n=1.05, VΣ=1000 l, high transparency SAN-96 aerogel
π/K- separation in the momentum range 0.6÷1.5 GeV/с
160 MCP PMTs, photocathode diameter ø18mm, able to work in the magnetic field up to 2 T
Fully installed in the detector in 2013. Now in operation.

## Slide 30: АШИФ система – КЕДР (2)
Nфэ = 6.4±0.2 – «первый» слой
Nфэ = 5.0±0.2 – «второй» слой
Nфэ = 10.9±0.2 – сумма сигналов
  (80% телесного угла)
π/K-separation at 1.2GeV/c is 4.3σ
A.Yu.Barnyakov et al., NIM A824 (2016) 79

## Slide 31: СНД эксперимент – ВЭПП-2000
Symmetric e+e− collider with round beams
2Emax=2000 МeV
L=1031сm-2s-1 at E=510 МeV
L=1032сm-2s-1 at E=1000 МeV
VEPP-2000 beam pipe
Tracking system
Aerogel Cherenkov counters
NaI(Tl) crystals
Vacuum phototriodes
Fe absorber
Muon system
VEPP-2000 s.c. focusing solenoids
EMC

## Slide 32: АШИФ система – СНД
π/K separation from 300 to 870 MeV/c
Cylindrical shape: R=105÷141 mm
Case material: 1mm of Al
3 segments of 3 counters in each
Solid angle: ~60% of 4π
Thickness: 0.09 Xo
1 - PMT, 2 – aerogel, 3 - WLS
1
3
2
Refraction index: n=1.13±0.01
Density: ρ=0.65 g/cm3
Lsc=19 mm at =400 nm
Labs=100 cm at =400 nm
Aerogel parameters
Scheme: ASHIPH
WLS position: displaced by ~5° from counter center
Aerogel thickness: ~30 mm
Counter Design

## Slide 33: АШИФ система СНД: - разделение
● π ○ K
Amplitude
Efficiency
For momenta above 350 MeV/с separation level is sufficient
Below 350 MeV/c separation will be supplemented by other subsystems (DC)
● π ○ K
P, MeV/c | εK , % | Επ , % | Sep, σ
300 | ~10 | 68 | 1,7
350 | ~7 | 90 | 2,8
400 | ~5 | 96 | 3,4
600-800 | ~9 | >99 | 3,7
A Yu Barnyakov et al 2014 JINST 9 C09023

## Slide 34: Детекторы черенковских колец (RICH)

## Slide 35: ДЧК (RICH) – принцип
В идеальном случае
Зная можно определить массу
Имея предположения о массе, можно восстановить импульс.
ДЧК измеряет скорость частиц от порога до
Фотодетекторы должны определять координаты фотонов

## Slide 36: Первый ДЧК: RICH – DELPHI (LEP-CERN)
1990 г.
Жидкий радиатор (C6F14) t=10 мм – «прямая фокусировка» L=120 мм
Газовый радиатор (C5F12) t=390 мм – фокусировка параболическим зеркалом
Фотонный детектор – дрейфовые трубки с ТМАЕ в режиме TPC с торцов считывались МППК
Для событий

## Slide 37: RICH – CLEO-III (CESR)
RICH был добавлен в CLEO в 2000г.
-разделение лучше 3 до
Прямая фокусировка L=20 см
Фотодетектор — МППК на CH4 + TEA )
Радиатор – зубчатая структура
при
при

## Slide 38: DIRC – BaBar (PEP-II – SLAC)
1999 – 2008 г.
Detection of Internally Reflected Cherenkov light
Радиатор – синтетический кварц
10752 ФЭУ (9125FLB17) с øФК=29 мм
-разделение
Focusing DIRC
Быстрые фотодетекторы (КФЭУ, ФЭУ с МКП …) для коррекции по времени прихода фотона
-разделение на прототипе
SuperB, PANDA, EIC и др.

## Slide 39: TOP – Belle-II (SuperKEKb)
Time Of Propagation
2018 г.
Синтетический кварц
  ,
  – 16 шт.
512 ФЭУ с МКП (Hamamatsu),
  16 пикселей
для

## Slide 40: ДЧК на основе аэрогеля
– -разделение при
– Больше разница черенковских углов
– Меньше дисперсия показателя преломления
– Применение аэрогеля в ДЧК ограничено Рэлеевским рассеянием:

## Slide 41: Hermes RICH (HERA – DESY)
Первый ДЧК на аэрогеле 1998 г.
– разделение при
аэрогель – разделение
газ – разделение
1020 аэрогелевых блоков 114x114x11mm3
Y.Miyachi, NIM A502(2003)202

## Slide 42: RICH1 LHCb (LHC – CERN)
– разделение
  Аэрогель ,
блоки 20x20x5 см3 рекордные размеры)

## Slide 43: RICH в AMS-02 (МКС)
Измерение
Аэрогел
Хорошее совпадение измеренных параметров и расчетов
F.Giovacchini et al., NIM A970 (2020) 163657
2010 г.

## Slide 44: CLAS-12 RICH (J-Lab)
π/K/p-разделение 3÷8 ГэВ/c
Аэрогель n=1.05
2 сектора 102 блока 20x20x3(2)см3
M. Contalbrigo et al., NIM A964 (2020) 163791

## Slide 45: Фокусирующий Аэрогелевый РИЧ = ФАРИЧ
T.Iijima et al., NIM A548 (2005) 383 A.Yu.Barnyakov et al., NIM A553 (2005) 70
n=1.030 6.0mm
n=1.027 6.3mm
n=1.024 6.7mm
n=1.022 7.0mm
Первый 4-слойный аэрогель 2004 г.
ДЧК с прямой фокусировкой
Показатель преломления в слоях подобран, так чтобы черенковские кольца перекрывались в области фотодетектора
Позволяет увеличить за счет толщины блока без ухудшения
Данные | 93.5±0.6% | 10.9±0.9% | 87.5±0.9% | 5.6±0.3%
МК | 96.7±0.2% | 7.9±0.4% | 91.3±0.3% | 3.4±0.4%
Данные | 93.5±0.6% | 10.9±0.9% | 87.5±0.9% | 5.6±0.3%
МК | 96.7±0.2% | 7.9±0.4% | 91.3±0.3% | 3.4±0.4%
Первое применение методики в Belle2 ARICH
-разделение лучше до 4 ГэВ/c
248 аэрогелевых блока в 2 слоя 2+2 см
420 HAPD; 144 пикселя 5х5 мм2
Y.-T. Lai et al 2020 JINST 15 C07039
Notes: Идея ФАРИЧ появилась в 2004 г.
Точность измерения черенковского угла связана с точностью измерения скорости, а значит с качеством разделения частиц.

## Slide 46: Идентификация по переходному излучению

## Slide 47: Переходное излучение
1946 г. – В.Л. Гинзбург и И.М. Франк (теория)
1973 г. – Г.М. Гарибян показал, что в спектре ПИ присутствует рентгеновские фотоны
  ,
  Зона формирования ПИ :
    – переход в вакуум
    – переход в материал,
    – плазменная частота среды,
    – частота фотона.
ВАЖНО:
Много слоев (104)
t~10÷100 µм
Малое меньше Ф.Э.() и ТИ (фон)

## Slide 48: Переходное излучение (2)
Суммарная толщина радиатора из слоев
РПИ с энергией можно регистрировать газовыми детекторами
ПИ регистрируются вместе с кластерами ионизации первичной частицы
  Можно измерять или считать кластеры
  Кластеры от РПИ задержаны по времени
Качество разделения обычно приводится в терминах фактора подавления
TRD-ALICE (LHC-CERN)
5 см многослойный сэндвич полипропиленового волокна
Детектор 3 см – ДК:
  Газ – Xe/CO2 (85/15)
  измеряется Q и форма сиганла
5 слоев (радиатор+ДК)

## Slide 49: Переходное излучение (3)
TRT ATLAS (LHC-CERN)
Transition Radiation Tracker
Модуль TRT-ATLAS
Подавление электронов с
73 слоя в баррели и 160 в торцах
  Полипропилен-полиэтиленовые волокна ø19 мкм слоем с t=3 мм
  Детектор – полиамидные дрейфовые трубки
    ø4 мм, анод ø31 µм, 144 см
    Газ – 70% Xe, 27% CO2, 3% O2; Ку~2.5x104

## Slide 50: Опции систем идентификации для проекта «Супер Ц-Тау фабрика»

## Slide 51: Супер С-Тау фабрика
e+e- collider for precise experiments with tau-lepton and charmed hadrons and search for “new physics”
  Energy of beam 1.5÷3.5 GeV
  Luminosity
  Longitudinal electron beam polarization
Universal particle detector
  Axial magnetic field up to 1.5 T
  Track system with excellent spatial and momentum resolution
  Calorimeter with excellent energy resolution and timing properties
  Particle identification system
    π/K – separation 0.6÷3 GeV/c
    µ/π – separation up to 1.5 GeV/c
51
Universal detector
5 m
Conceptual design report
ctd.inp.nsk.su

## Slide 52: Супер С-Тау фабрика:

## Slide 53: Супер С-Тау фабрика: –разделение
A.Yu. Barnyakov et al 2020 JINST 15 C04032

## Slide 54: Супер С-Тау фабрика: ФАРИЧ

## Slide 55: FARICH: Beam test results & simulation (2021)
Pixel ø1 mm
Pixel mm
(from G4)
A.Yu.Barnyakov et al., NIMA 1039 (2022) 167044

## Slide 56: Супер С-Тау фабрика: fDIRC

## Slide 57: Супер С-Тау фабрика: fDIRC
-разделение на основе моделирования результатов испытаний на пучке
M. Schmidt et al 2020 JINST 15 C02032

## Slide 58: Супер С-Тау фабрика: АШИФ с КФЭУ
A.Yu. Barnyakov et al., EPJ Web Conf. 212 (2019) 01012.

## Slide 59: Супер С-Тау фабрика: ToF+ToP

## Slide 60: Супер С-Тау фабрика: ToF+ToP концепция
A.Yu. Barnyakov et al., EPJ Web Conf. 212 (2019) 01012.

## Slide 61: Супер С-Тау фабрика: RICH+ToF

## Slide 62: Супер С-Тау фабрика: сравнение PID опций
–разделение
–разделение

## Slide 63: Заключение
Рассмотрены 4 метода идентификации частиц, применяемые в экспериментах на встречных пучках:
Современные прецизионные эксперименты, такие как Супер С-Тау фабрика предъявляют серьезные требования к системам идентификации
  – разделение во всем рабочем диапазоне импульсов (до 3 ГэВ/с)
  – разделение до 1.5 ГэВ/с
Такие требования можно удовлетворить, комбинируя информацию о частице с нескольких систем
Сейчас хороший момент, чтобы подключиться к разработке системы идентификации для проекта Супер С-Тау фабрика!!!

## Slide 64: Рекомендуемая литература
Добрецов Ю.П. «Методы идентификации частиц в экспериментальной физике высоких энергий». Конспект лекций. М.: МИФИ, 2000. 68 с.
Peter Krian «Advances in particle-identification concepts», 2009 JINST 4 P11017
J. Va'vra «Particle identification methods in high-energy physics», NIM A454 (2000) 262-278
Boris Dolgoshein «Transition radiation detectors», NIM A326 (1993) 434-469