## Slide 1: Разработка высокочастотного плазменного эмиттера с охлаждаемым экраном Фарадея
В.А. Воинцев
Научный руководитель: к.ф.-м.н. И.В. Шиховцев

## Slide 2
Общая схема атомарного инжектора

## Slide 3
Основная цель – разработка и испытание высокочастотного (ВЧ) плазменного эмиттера стабильно работающего с длительными (до 100 с.) импульсами мощностью 40 кВт для работ на установке H-.
Цель работы

## Slide 4
Внешний вид: 1) – антенна ВЧ.
Задний фланец: 2) – узел поджига.
ВЧ плазменный эмиттер
Схема заднего фланца. Красным выделены постоянные магниты внутри фланца.
1)
2)

## Slide 5
Медный щелевой ЭФ.
Экраны Фарадея (ЭФ)
Молибденовый ЭФ с z-образными щелями .

## Slide 6
а) Tсредн.=403°C б) Tсредн.=61°C
Температура экрана с z-образными щелями после нагрева
мощностью 40 кВт в течении 10 сек: а) – без охлаждения;
б) – с охлаждением ламелей (скорость потока воды = 11 л/мин).
Нагрев ЭФ
Т [°C]

## Slide 7
а) б)
Молибденовый экран с z-образными щелями и трубками охлаждения из нержавеющей стали:
а) – модель ЭФ; б) – структура щелей.
Используемый в данной работе ЭФ

## Slide 8
а) Tсредн.=403°C б) Tсредн.=61°C
Температура экрана с z-образными щелями после нагрева
мощностью 40 кВт в течении 10 сек: а) – без охлаждения;
б) – с охлаждением ламелей (скорость потока воды = 11 л/мин).
Нагрев ЭФ
Т [°C]

## Slide 9
Экспериментальная установка

## Slide 10
Источник нагрева | Элемент | Мощность(кВт )
 | C ВЧ генератора | 10,5
1+4 | Нагрев экрана с плазмой (по воде) | 6,3
2+5 | Нагрев задней стенки, катушки и фланцев с плазмой (по воде) | 1,3
3 | Нагрев вакуумного объема с плазмой (оценка по площади) | 1,7
4 | Нагрев экрана без плазмы (по воде) | 4,0
5 | Нагрев задней стенки, катушки и фланцев без плазмы (по воде) | 1,3
6 | Потери снаружи (сохранение энергии) | 1,2
 | Итого в плазму | 4,0
1
1
2
3
3
4
4
6
~4 кВт
5
Измерения энергетических потерь по воде
Источники нагрева установки.

## Slide 11
Сопротивление антенного контура
резонансная частота
=
Параллельный колебательный контур.

## Slide 12
резонансная частота
=
ΔR
Сопротивление антенного контура
Параллельный колебательный контур.

## Slide 13
Влияние на сопротивления контура (R) элементов эмиттера |  |  |  |  |  | 
Компоненты | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Катушка | + | + | + | + | + | +
Нижний фланец |  | + | + | + | + | +
Нижнее уплотняющее кольцо |  | + | + | + | + | 
Верхний фланец |  |  | + | + | + | +
Верхнее уплотняющее кольцо |  |  | + | + | + | 
Молибденовая пластина |  |  |  | + | + | +
Шпильки |  |  |  |  | + | +
Q | 306 | 155 | 125 | 124 | 107 | 144
(при ΔR = 16.25) | 135 | 96 | 89 | 79 | 70 | 91
R [кОм] | 20,6 | 10,0 | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 9,3
Влияние на сопротивления контура (R) элементов эмиттера |  |  |  |  |  | 
Компоненты | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Катушка | + | + | + | + | + | +
Нижний фланец |  | + | + | + | + | +
Нижнее уплотняющее кольцо |  | + | + | + | + | 
Верхний фланец |  |  | + | + | + | +
Верхнее уплотняющее кольцо |  |  | + | + | + | 
Молибденовая пластина |  |  |  | + | + | +
Шпильки |  |  |  |  | + | +
Q | 306 | 155 | 125 | 124 | 107 | 144
 | 135 | 96 | 89 | 79 | 70 | 91
R [кОм] | 20,6 | 10,0 | 6,7 | 6,9 | 6,4 | 9,3
Сопротивление антенного контура
Внешний вид эмиттера: 1) – уплотняющие керамику кольца.
1

## Slide 14
Компоненты | 5 | 6 | 7
Все остальное (кроме экрана) | + | + | +
Уплотняющие кольца |  | + | 
Уплотняющие кольца (омедненные) |  |  | +
Q | 144 | 107 | 133
(при ΔR = 16.25) | 91 | 70 | 85
R [кОм] | 9,3 | 6,4 | 9,1
Компоненты | 5 | 6 | 7
Все остальное (кроме экрана) | + | + | +
Уплотняющие кольца |  | + | 
Уплотняющие кольца (омедненные) |  |  | +
Q | 144 | 107 | 133
 | 91 | 70 | 85
R [кОм] | 9,3 | 6,4 | 9,1
а) б)
Кольца до (а) и после (б) омеднения.
Омедненные уплотняющие кольца

## Slide 15
Частичное включение
Антенна

## Slide 16
Мощность, потребляемая генератором () и плотность тока () на выходе эмиттера от напряжения на антенне () .
Короткие импульсы

## Slide 17
а) Вложенная генератором мощность ( и потери в заднем фланце () и экране фарадея ( от ВЧ напряжения () ;
Отношение потерь ( + ) к вложенной мощности от .
Измерение энергетических потерь по воде
а) б)

## Slide 18
Вложенная генератором мощность ( и потери в эмиттере с плазмой () и без нее () от ВЧ напряжения .
При мощностях, близких к 40 кВт:
Около половины мощности вместе с частью плазмы уходит в вакуумный объем;
Всего до плазмы доходит ~ 70 % вкладываемой мощности.
Измерение энергетических потерь по воде

## Slide 19
Медный z-образный экран, покрытый тонким слоем молибдена.
Измерение нагрева вакуумного объема;
Испытание медного экрана с z-образными щелями, покрытого молибденовым слоем;
Достижение импульсов длительностью 100 с.
Дальнейшие планы