## Slide 1
Исследование характеристик направленного потока суб-мм излучения, генерируемого в пучково-плазменной системе установки ГОЛ-ПЭТ.
B I N P
Аспирант: Д.А. Самцов
Руководитель: А.В. Аржанников

## Slide 2
План доклада
Введение и мотивация проводимых исследований
Механизмы генерации ТГц излучения в плазменной системе
Измерение пространственного распределения плотности мощности в продольном потоке ТГц излучения
Измерение энергосодержания в импульсе ТГц излучения
Эксперименты по увеличению длительности импульса излучения
Заключение
B I N P

## Slide 3
С позиции получения фундаментальных знаний
Исследование взаимодействия РЭП с плазмой в условиях развития пучковой неустойчивости, которое сопровождается генерацией ЭМ излучения на плазменных частотах.
С практической точки зрения
Создание источника направленного потока субмм излучения большой мощности на основе механизмов трансформации волн, накачиваемых в плазме РЭП
область частот f~ 0.1-0.6 ТГц (λ~ 3 – 0.5 мм,)
импульсной (~5 мкс) мощностью ~100 МВт
возможность быстрого изменения частоты путём варьирования плотности плазмы
Возможные приложения
возможность нелинейного воздействия на различные колебательные степени свободы в конденсированных средах
радиолокация
системы безопасности
источники излучения для сетей 6G и старших поколений (4G~4 ГГц; 5G~24 ГГц)
Мотивация для проведения исследований системы релятивистский пучок-плазма
B I N P
Notes: 3

## Slide 4
Эксперименты по генерации субмм-излучения на установке ГОЛ-ПЭТ
Электронный пучок
Энергия ~0.5-0.6 МэВ
Ток ≈15-20 кА
Длительность ~6 мкс
Диаметр 4 см при 3.2 Tл
Энергия ~ 0.12 МДж
Плазма
Длина L~1,5м
Плотность n~1014-5*1015см-3
Магнитное поле
4.8/3.2 T (max/min)
B I N P

## Slide 5
● прямая конверсия на градиентах плотности
● конверсия двух верхне-гибридных волн в электромагнитную
Плазма
Магнитное поле
ЭМ-Излучение
ЭМ-Излучение
Электронный пучок
I.V. Timofeev, V.V. Annenkov, A.V. Arzhannikov Physics of Plasmas 22, 113109 (2015); doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4935890
A.V. Arzhannikov, I.V. Timofeev Plasma Phys. Control. Fusion 54 (2012) 105004 (6pp) doi:10.1088/0741-3335/54/10/105004
L wave
EM wave
Density
gradient
fh = (fp² + fc²)1/2
fp= 90 —900 GHz
fc= 11 —110 GHz
np=1014-1016 cm-3
B= 0.4-4T
В процессе развития пучковой неустойчивости РЭП накачивает верхне-гибридные волны с частотой fh
Частота ЭМ излучения определяется плотностью плазмы np и значением ведущего магнитного поля B
fp=90x 102 x [cm-3]
fc= 28 x109 x B [Т]
Механизмы генерации субмм-излучения в системе пучок-плазма
B I N P

## Slide 6
Таким образом, ЭМ волны могут расти в такой системе с максимальной скоростью роста и играть существенную роль в общем энергетическом балансе.
Механизм прямой накачки ЭМ излучения в плазме с периодическим возмущением плотности
Квазипериодическое возмущение плотности приводит к тому, что неустойчивость доплеровски смещенной ветви пучка нарастает с той же скоростью, что и основная мода.
Для соответствующего продольного волнового числа модуляции плотности возникает пересечение этой ветви с медленной ЭМ модой замагниченной плазмы.
Схематичный вид собственных мод колебаний плазмы
44th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, Paris, 1 - 6 September 2019 (PID5878973) Plasma Phys. Control. Fusion, 2020, PPCF-102698 .
𝑛𝑝 = 1 + 𝛿𝑛 cos (qr)
B I N P

## Slide 7
Регистрация распределения плотности мощности по сечению потока
SDU камера
Боковое окно для регистрации излучения
Выходное окно для вывода излучения
B I N P

## Slide 8
Распределение плотности мощности субмм-излучения по сечению потока, распространяющегося в атмосфере
B I N P

## Slide 9: Геометрия проведения калориметрических измерений и структурная схема калориметра
калориметр
выходное окно
ТГц излучение
14 см
60 см
Ø11,5 см
Ø18 см
B I N P

## Slide 10: Результат измерений энергосодержания в потоке субмм излучения
Поток распространяется в стальной трубе (№13813)
Q≈7 Дж
Q≈2Дж
b)
a)
Поток распространяется в свободном пространстве (№13807)
D1
Dc
D2
B I N P

## Slide 11
Два варианта размещения окна для вывода потока излучения в атмосферу
SDU камера
Полиметилпентен (TPX)
Окно до модернизации
30 см
14 см
14 см
150 см
30 см
Полиметилпентен
(TPX)
Окно после модернизации
фторопласт
Фторопласт после серии экспериментов
Фторопласт после очистки поверхности
B I N P

## Slide 12
Увеличение длительности инжекции электронного пучка в плазменный столб
Диод
Ток в диоде
Ток на входе в соленоид
Ток на выходе из соленоида
Дополнительный ГИН
Напряжение в диоде ускорителя У-2
Ток на входе в соленоид
Ток на выходе из соленоида
Ток в диоде
С обычной емкостью ГИНа
С утроенной емкостью ГИНа
B I N P

## Slide 13
f, ГГц
Р, Вт/ГГц
t, мкс
№13774
f, ГГц
Р, Вт/ГГц
t, мкс
№14146
Динамика спектрального состава излучения для двух вариантов выходного окна
Свечение в окрестности поворотного зеркала в вакуумной трубе
Нет пробоя на выходном прозрачном окне из полиметилпентена
Близко расположенное окно из фторопласта: длительность импульса <1 мкс
Отнесенное на 1.5 м окно из полиметилпентена (ТРХ):
длительность импульса 4 мкс
B I N P

## Slide 14
B I N P
Эксперименты с различным распределением магнитного поля вдоль оси установки
P, В/Вт
P, В/Вт
P, В/Вт
2/4/4
1,25/2,5/2,5
1,25/2,5/3,5

## Slide 15
B I N P
Эксперименты с поляризацией в потоке излучения

## Slide 16: Заключение
Измерено энергосодержание в импульсе субмм излучения (0.1-0.6 ТГц) на установке ГОЛ-ПЭТ.
Энергия (7Дж) в импульсе (0,5 мкс) соответствует мощности выходного потока ≈14МВт
Изменена конфигурация узла вывода излучения с целью подавления развития ВЧ пробоя на окне вывода излучения
В результате модификации узла вывода излучения и увеличения продолжительности инжекции РЭП достигнута длительность импульса ТГц излучения 3-4 мкс при сохранении уровня генерируемой мощности
В ходе проведения экспериментов с различным распределением магнитного поля вдоль оси установки обнаружен новый режим с постоянным уровнем плотности во время инжекции пучка при котором зарегистрировано принципиально другое поведение спектрального состава излучения
Проведены эксперименты по проверки поляризации излучения в потоке, выходящем в атмосферу
B I N P

## Slide 17
Распределение плотности мощности в потоках излучения
Notes: На этом слайде демонстрируется пространственная локализация удельной мощности терагерцового излучения.

## Slide 18
Механизм прямой накачки ЭМ излучения в плазме с периодическим возмущением плотности
B I N P
f, ГГц
Чувствительность, В/Вт

## Slide 19
B I N P
Эволюция поперечного профиля плотности плазмы