## Slide 1: Development of the SKIF synchrotron booster
S. Sinyatkin
Budker INP 11-15 September 2023 RuPAC’23

## Slide 2: Ускорительный комплекс «СКИФ»
Линейный ускоритель с энергией 200 МэВ.
Транспортные каналы: «линак» – бустер, бустер – накопитель.
Бустерный синхротрон с энергией 3 ГэВ и периметром 158.7 м
Электронное накопительное кольцо с энергией 3 ГэВ, 16 × 6 м промежутков, 476 м периметр, эмиттанс 75 пм.
Наличие документации / оснастки
Приемлемые размеры инж. пучка
Эффективность работы

## Slide 3: Параметры бустера «СКИФ»
3
Энергия | 200 MeV | 3 GeV
Число периодов | 4 | 
Длина окружности, m | 158.71 | 
Ток, мА | 30 | 
Частота повторения, Hz | 1 Hz | 
Количество сгустков | 1-150 | 
RF частота, MHz | 357 | 
RF напряжение, MV | 0.2 | 1.2
Синхротронная частота, kHz | 30.75 | 20.9
RF акцептанс, eRF, % | 1.96 | 0.54
Бетатронные частоты: nx/ny | 9.646 / 3.411 | 
Натуральный хроматизм: xx/xy | –9.5/–13.5 | 
Скомпенсированный хроматизм: xx/xy | 1.22 / 2.08 | 
Коэффициент уплотнения орбит, a | 0.00881 | 
Горизонтальный эмиттанс, ex, m rad | 0.166·10-9 | 37.4·10-9
Разброс энергии, sE/E | 0.55·10-4 | 8.31·10-4
Продольный размер пучка, мм | 0.76 | 19.8
Потери энергии за оборот, U0, keV | 0.0135 | 685.8
Времена затухания: (tx, ty, ts) | (15.6, 15.6, 7.8) s | (4.62, 4.63, 2.32) ms
4 суперпериода
6 стандартных ячеек
2 согласующих секции
Малый эмиттанс / большая динамическая апертура
Диполи с комбинированными функциями / компактность кольца
σ x inj = 1 mm
σ y inj = 0.7 mm
ε x,y inj = 150 nm*rad

## Slide 4: Структура бустера «СКИФ»
ВЧ
резонаторы
Впуск
Выпуск
Диагностическое
оборудование
4
Диполь
Квадруполь
Секступоль
Корректор
Датчик положения пучка
Диполи |  |  |  |  |  | 
Тип/Число | Длина, m | α, deg | α in, deg | α out, deg | K1, 1/m2 | K2, 1/m3
BF/28 | 1.24 | 3.26732 | 1.63366 | 1.63366 | 0.82 | 3.6
BD/32 | 1.3 | 8.39110 | 4.19555 | 4.19555 | -0.55509 | -4.3
Квадруполи |  |  |  |  |  | 
QF/8 | 0.3 |  |  |  | 2.0425 | 
QD/8 | 0.3 |  |  |  | -1.5014 | 
QG/8 | 0.3 |  |  |  | 1.3361 | 
Секступоли |  |  |  |  |  | 
SF/8 | 0.12 |  |  |  |  | 40
SD/8 | 0.12 |  |  |  |  | –40
Диполи BF, BD с комбинированными функциями: (K1, K2 – компоненты поля)
Компенсация натурального хроматизма – дипольные магниты
Квадруполи – коррекция бетатронной точки при ускорении
Секступоли – коррекция динамических эффектов, нелинейностей

## Slide 5
Магнитные измерения элементов бустера (BF / BD)
Применение геодезической системы на стенде магнитных измерений.
Сборка магнитной системы бустерного синхротрона «СКИФ»
|∫ΔB/B| ≤ 3*10-4
Точность определения оси: |ΔX|, |ΔY| < 5 µm
Поперечное относительное распределение интеграла магнитного поля в дипольных магнитах на энергии 3 ГэВ.
|∫ΔB/B| ≤ 1*10-3 (Е=0.2 GeV)
Отклонение интеграла поля
в дипольных магнитах BF
E = 0.175 - 3.15 ГэВ.
Отклонение интеграла поля
в дипольных магнитах BD
E = 0.175 - 3.15 ГэВ.
|∫ΔB/B| ≤ 1*10-3 (Е=0.2 GeV)

## Slide 6
Магнитные измерения элементов бустера (BF / BD)
Нелинейность интеграла магнитного поля
от энергии
Е=0.2 GeV:
σ|∫ΔG/G| ≤ 4*10-3
σ|∫ΔS/S| ≤ 2*10-2
Отклонение интеграла градиента поля
в дипольных магнитах
Е = 0.175 - 3.15 ГэВ.
Отклонения:
Отличие магнитных свойств(остаточные поля & магнитная проницаемость)
Точность измерений (инжекция)

## Slide 7
Магнитные измерения элементов бустера
ΔA/A ≤ 4*10-4
R = 2 cm
Привязка оси к геознакам:
|ΔX|, |ΔY| < 50 µm
Нелинейность градиента магнитного поля
от энергии
Квадруполи
Гармоники поля
Е = 3 GeV
|∫ΔG/G| ≤ 1.5*10-3
E = 3 GeV
Относительное изменение интеграла градиента
Е = 3 GeV

## Slide 8
Chart: I, A
| -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6
 | 525.3451 | 443.4798 | 358.2394 | 271.8858 | 184.991 | 96.135 | 7.9377 | -81.0722 | -170.3611 | -258.7407 | -347.938 | -436.9598 | -525.1242 | -443.2607 | -358.35 | -271.699 | -184.3718 | -95.9561 | -7.7632 | 81.3314 | 170.597 | 259.375 | 347.6556 | 436.8694 | 525.1892
Магнитные измерения элементов бустера
ΔA/A ≤ 1.5*10-3
R = 1.5 cm
Секступоли
Гармоники поля
Е = 3 GeV
Количество секступолей |  | 16
Максимальный K2 | m-3 | 40
Эффективная длина ярма магнита | m | 0.12
Диаметр зазора | mm | 40
Частота | Hz | 1
Пиковый ток Imax | A | 6
Область хорошего поля | mm | Ø30
Неоднородность поля на диаметре Ø 30 mm |  | <10-2

## Slide 9
Магнитные измерения элементов бустера
|∫ΔB/B| ≤ 1*10-3
Корректора
Относительное изменение интеграла поля
I = 6 A
Корректор |  | CX | CX1 | CY
Количество магнитов |  | 12 | 8 | 16
Зазор | mm | 28 | 45 | 45
Амплитуда магнитного поля | T | 0.13 | 0.08 | 0.08
Угол поворота | mrad | 1.7 | 1.1 | 1.1
Эффективная магнитная длина | m | 0.12 | 0.13 | 0.13
Область хорошего магнитного поля | mm | ± 20 |  | 
Неоднородность поля |  | 5×10-3 |  | 
Нелинейность инт. поля от тока

## Slide 10: Выпуск из Бустера
Система выпуска из бустера. 1- орбита циркулирующего пучка, 2- орбита перед выпуском, 3- траектория выпущенного пучка.
 | Септум-магнит 1 | Септум-магнит 2 | кикер | Бамп-магнит
Длина, м | 0.2 | 1.74 | 0.3х4 | 0.2
Угол поворота, мрад | 80 | 140 | 5 | 7.5
Индуктивность, мкГн |  | 2.2 | 2.513 | 200
Максимальный ток, А |  | 10220 | 1 | 400
Напряжение, В |  | 1465 | 19750 | 300
Форма импульса |  | 60 мксек (1/2 sin) | 150 нсек фронт, 300 нсек полочка | 1 мсек (1/2 sin)

## Slide 11
DC-cептум
1 шт.
Септум имп.
2 шт.
Бамп магнит
4+1 шт.
Bump магнит
∫ΔB/B <1.1*10-3
SMP- септум
∫ΔB/B <2*10-3
Элемент | Кол-во | Эфф. Длина, m | Угол поворота, mrad | Апертура, mm x mm | Поле, Т
Бамп магниты | 4 | 0.2 | 7.5 | 50 x 25 | 0.4
Септум имп. впск. | 1 | 1 | 140 | 20 x 15 | 0.09
Септум имп. вып. | 1 | 1.75 | 140 | 20 x 15 | 0.8
Впуск - выпуск

## Slide 12
Tполки ≈ 300 nsec
|dI/I| ≤ 0.15 %
I ≈ 3950 A
dU/U ≤ 0.15 %
Элемент | Кол-во | Эфф. Длина, m | Угол поворота, mrad | Апертура, mm x mm | Поле, Т
Кикер | 1 / 4 | 0.2 | 16.5 / 6.1 | 60 x 20 | 0.08
Впуск - выпуск
Кикеры
Стрипы
Нержавеющая сталь
Выходной ток модулятора
Керамическая вакуумная камера
Неоднородность поля (dB/B)×103
Notes: КИКЕР

## Slide 13
BD диполи 32
BF диполи 28
Квадруполи 24
Секступоли 16
CX Корректоры 20
CY Корректоры 16
13
Производство и тестирование завершено
Магнитная система бустера
BF: L= 1.24 m, B= 0.46 T G =8.2 T/m, S = 36 T/m2
BD: L= 1.3 m, B= 1.13 T
G =-5.6 T/m, S = -43 T/m2
Quads: L= 0.3 m,G = 20.4 T/m
Корректор:
L= 0.15 m, α = 1.1 mrad

## Slide 14
Корпус резонатора
Энергия | 200 MeV | 3 GeV
Длина окружности, m | 158.71 | 
Частота повторения, Hz | 1 Hz | 
Количество сгустков | 1 - 150 | 
Период обращения, nsec | 529 | 
RF частота, MHz | 357 | 
RF номер гармоники | 189 | 
RF напряжение, MV | 0.2 | 1.2
Синхротронная частота, kHz | 30.75 | 20.9
RF акцептанс, RF, % | 1.96 | 0.54
Потери энергии за оборот, U0, keV | 0.0135 | 685.8
Горизонтальный эмиттанс, ex, m rad | 0.166·10-9 | 37.4·10-9
Разброс энергии, sE/E | 0.55·10-4 | 8.31·10-4
Продольный размер пучка, мм | 0.76 | 19.8
Собственная добротность | 24000 | 
Шунтовое сопротивление, MOhm | 2.55 | 
Хар-кое сопротивление, Ohm | 150 | 
Выходная мощность генератора, kW | 50 | 
Резонатор | 3 | ✔
Усилитель мощности | 3 | ✔
Фидерный тракт | 3 | ✔
ВЧ система

## Slide 15
Вакуумная система
Распределение давлений в поворотной секции
Название | Кол-во
Магниторазрядный насос | 77
Форвакуум датчик | 9
Высоковак датчик | 17
Масс-спектрометр | 4
Шибер | 9
Клапан форвакуум откачки | 16
Источник питания магниторазрядного насоса | 36
Контроллер для датчиков давления | 7
Вакуумная камера:
бесшовная труба из нержавеющей стали марки 316 L
эллипс 41х24 мм2
эллипс 60х20 мм2

## Slide 16
Тип | Кол-во | Выходной ток,A | Выходное напряжение, V | Выходная мощность источника, kVA | Потребляемая мощность источника, kW | Допуск
BR-BF | 1 | 900 | 200 | 180 | 80 | 2∙10-5
BR-BD | 2 | 750 | 630 | 470 | 170 | 2∙10-5
BR-QF | 1 | 170 | 175 | 30 | 10 | 5∙10-5
BR-QD | 1 | 120 | 175 | 21 | 10 | 5∙10-5
BR-QG | 1 | 110 | 175 | 19 | 10 | 5∙10-5
BR-SXV | 8 | 6 | 24 | 0.144 | 0.06 | 10-3
BR-SXH | 8 | 6 | 24 | 0.144 | 0.06 | 10-3
BR-CX | 14 | 6 | 70 | 0.42 | 0.06 | 10-3
BR-CX1 | 6 | 6 | 70 | 0.42 | 0.06 | 10-3
BR-CY | 16 | 6 | 70 | 0.42 | 0.06 | 10-3
DC Septa | 1 | 500 | 8 | 4 | 4 | 
Кол-во источников | 59 |  |  |  | 457кВт | 
Тип | Кол-во | Выходной ток,A | Выходное напряжение, V | Выходная мощность источника, kVA | Потребляемая мощность источника, kW | 
BR-BF | 1 | 900 | 200 | 180 | 80 | 2∙10-5
BR-BD | 2 | 750 | 630 | 470 | 170 | 2∙10-5
BR-QF | 1 | 170 | 175 | 30 | 10 | 5∙10-5
BR-QD | 1 | 120 | 175 | 21 | 10 | 5∙10-5
BR-QG | 1 | 110 | 175 | 19 | 10 | 5∙10-5
BR-SXV | 8 | 6 | 24 | 0.144 | 0.06 | 10-3
BR-SXH | 8 | 6 | 24 | 0.144 | 0.06 | 10-3
BR-CX | 14 | 6 | 70 | 0.42 | 0.06 | 10-3
BR-CX1 | 6 | 6 | 70 | 0.42 | 0.06 | 10-3
BR-CY | 16 | 6 | 70 | 0.42 | 0.06 | 10-3
DC Septa | 1 | 500 | 8 | 4 | 4 | 
Кол-во источников | 59 |  |  |  | 457кВт | 
Источники питания
Цикл ускорения в бустере
Диполи
Квадруполи
Секступоли
Корректора

## Slide 17
MPS-6-60
Источники питания квадруполей
Тестирование
✔
✔
VCH-500-20
✔
MPS-150-24 / MPS-300-24
✔
MPS-20-50
✔
Большинство источников питания элементов бустера готовы
и находятся на стадии тестирования.
BF – тестирование, BD – сборка.
Источники питания
RuPAC’23, 13.09.23, Poster - 008, O.Belikov, «Система питания магнитов инжекционного комплекса ЦКП «СКИФ»»
Notes: Добавить основные источники

## Slide 18
Элемент | Кол-во
Люминофорные датчики | 6
Поперечный профиль пучка | 1
Продольный профиль пучка | 1
Датчики тока DCCT | 1
Датчики тока FCT | 1
Датчики положения пучка | 28+9
Согласованная полосковая линия (сист. измерение бетатронных частот) | 2
Диагностические системы
BPM:
Апертура 41х24 / 62х22 mm2
Измерение (пооборот. + инжекция) 30 µm
Измерение (10 kHz.) 10 µm
BPM
DCCT (Bergoz )
NPCT-CF4"1/2-60.4-120-UHV
Рабочая полоса 10 kHz
Разрешение < 1 µA/Hz1/2
Нелинейность < 0.1%
FCT (Bergoz )
FCT-CF6"-60.4-40-20:1-UHV
Рабочая полоса 1.5 GHz
Чувствительность 1.25 В/А
АЦП DN2.222-02
Сист. измерение бетатронных частот:
Раскачка колебаний гор. + верт.
Время измерения 1 msec
~ 400 точек измерений во время ускорения
Точность изм. бетатрон. частот 10-4
Люминофорный датчик канала выпуска
RuPAC’23, 13.09.23, Poster-023, G.Karpov, «Система измерения положения пучка в Инжекторе комплекса СКИФ»
Notes: Пикапы элекрооника

## Slide 19
Производство гирдеров закончено 41 шт.
Сборка гирдеров
36 / 41 шт.
На хранении 28 шт.
Завершены работы по магнитной системе бустера начало 2023 г.
Завершено: сборка, тестирование, геодезическая выставка, упаковка гирдерных сборок арок бустера
Гирдерные сборки арок бустера

## Slide 20
Оптика бустера
Энергия пучка 200 МэВ
Model – расчетные значения на основе результатов магнитных измерений, без ошибок выставки.
σX,Y – среднеквадратичное расчетное искажение орбиты.
βх,y ± σβ х,y - ожидаемое изменение оптических функций из-за ошибок в параметрах элементов.
- - - βх ± σβх
-- Model
- - - βy ± σβy
-- Model
- - - X ± σх
-- Model
Рад. искажение орбиты вдоль кольца
Рад. бета функция вдоль кольца
Верт. бета функция вдоль кольца
Chart: X , mm.
error | 0 | 0.37924 | 0.75848 | 1.1377 | 1.517 | 1.8962 | 2.2754 | 2.6547 | 2.6547 | 3.0339 | 3.4132 | 3.7924 | 4.1716 | 4.5509 | 4.9301 | 5.3094 | 5.6886 | 6.0678 | 6.0678 | 6.4471 | 6.4471 | 6.4471 | 6.8263 | 7.2055 | 7.5848 | 7.5848 | 7.5848 | 7.2055 | 6.8263 | 6.4471 | 6.0678 | 5.6886 | 5.3094 | 4.9301 | 4.5509 | 4.1716 | 3.7924 | 3.4132 | 3.4132 | 3.0339 | 2.6547 | 2.2754 | 1.8962 | 1.517 | 1.1377 | 0.75848 | 0.37924 | 0 | 0 | 0
σ x inj = 1 mm
σ y inj = 0.7 mm
ε x,y inj = 150 nm*rad
Notes: Пикапы элекрника

## Slide 21: Основные системы бустера «СКИФ»
ВЧ
резонаторы
Впуск
Выпуск
Диагностическое
оборудование
21
Диполь
Квадруполь
Секступоль
Корректор
Датчик положения пучка
Система | Конструиро вание | Мате риалы | Изготов ление | Тестиро вание
Магнитная система | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Источники питания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Вакуумная система | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Диагностическая система | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Подставки&Гирдеры | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
ВЧ система | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Впуск-Выпуск | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Управление |  | ✔ | ✔ | ✔

## Slide 22: Актив
А.В. Акимов, О.В. Анчугов, А.М. Батраков, О.В. Беликов
Л.В. Белова, Е.А. Бехтенев, Д.Б. Буренков, Д.С. Гуров
С.М. Гуров, А.Н.Журавлев, С.Е. Карнаев, Г.В. Карпов
В.А. Киселев, В.В. Кобец, В.М. Константинов, В.С.Крапивин
Е.Б. Левичев, О.И. Мешков, Н.Б. Нефёдов, И.Н. Окунев
А.Ю.Пахомов,А.В. Полянский, С.Е. Рувинский, А.М.Семенов
Д.В.Сеньков, Л.Е. Сердаков, С.В.Синяткин, В.Тихонов
Л.М.Щёголев, Д.А.Шведов, С.В.Шиянков, А.В.Уткин
…………

## Slide 23
Спасибо за внимание!