## Slide 1
О ВЛИЯНИИ УСЛОВИЙ ФОКУСИРОВКИ НА ЭМИССИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОГО ИСТОЧНИКА ИОНОВ
(On the effect of focusing conditions on the emission capacity of a laser-plasma ion source)
Е.Д. ВОВЧЕНКО*, А.А. ИСАЕВ, К.И. КОЗЛОВСКИЙ, Е.А. МОРОЗОВА, С.М. ПОЛОЗОВ, А.Е. ШИКАНОВ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
* КОНТАКТНАЯ ИНФОМАЦИЯ
тел./WhatsApp: +7 (917) 546 74 43
e-mail: edvovchenko@mail.ru
Рассмотрены вопросы влияния геометрических условий фокусировки лазерного излучения на поверхность плазмообразующей мишени лазерноплазменного источника ионов. В частности, экспериментально установлено наличие двух максимумов ионной эмиссии в области плотности потока лазерного излучения, превышающего 1015Вт/м2. Предложена возможная интерпретация этого эффекта.
(The issues of the influence of geometric conditions of laser radiation focusing on the surface of the plasma-forming target of an laser-plasma ion source are considered. In particular, the presence of two ion emission maxima in the region of the laser radiation flux density exceeding 1015 W/m2 has been experimentally established. A possible interpretation of this effect is proposed.)
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1.Ананьин О.Б., Афанасьев Ю.В., Быковский Ю.А., Крохин О.Н. Лазерная плазма. Физика и применения. М., МИФИ, 2003, 400с.
2. Сильнов С.М. Лазерная плазма на поздних стадиях разлета. Эксперимент, физика, масс- спектрометрия. М., «ЧеРо», 2007, 274с.
3. Быковский Ю.А., Неволин В.Н. Лазерная масс-спектрометрия. М.: Атомиздат, 1985. 130с.
4. Афанасьев Ю.В., Басов Н.Г. Лазерный термоядерный синтез. Серия «Наука и человечество». М., Знание, 1981, с.131-151.
5. Anan·in O.B., Kozlovsky K.I., Tsybin A.S., Shikanov A.E. Atomic Energy, 2013, 115(2), pp. 137-141.
6. Shikanov A.E. Plasma Physics Reports, 2021, 47(4), pp. 377-383.
7. Гулько В.М., Козловский К.И., Коломиец Н.Ф. и др. Атомная энергия, 1982, т.52, в. 4, с. 271-272.
8. Ripin B.H., Manka C.K., Peyser T.A. et al. Lab. laser- produced astrophysical- like plasmas, Laser and Particle Beams, 1990, v.7, pp. 183-191.
XXVIII International Conference "Russian Particle Accelerators Conference RuPAC'23"
(11-15 сентября 2023 г., indico.inp.nsk.su)
В настоящее время в результате усовершенствования лазерной техники получили широкое развитие различные перспективные технологии с использованием лазерной плазмы [1,2]. К ним относятся масс-спектрометрический элементный анализ состава вещества [1–3], инерциальный термоядерный синтез [1,4], генерация нейтронов и мягких рентгеновских квантов [1,5,6], осаждение тонкопленочных покрытий [1,7], физическое моделирование взрывных процессов [1,8], инжектирование ионов в резонансные ускорители заряженных частиц [1,9–11].
Данная работа посвящена вопросам повышения эффективности лазерно-плазменного инжектора для резонансного линейного ускорителя ионов (ЛУИ) типа ПОКФ (поперечно-однородная квадрупольная фокусировка) [12] в части увеличения его эмиссионной способности. Для этого был проведен эксперимент с лазерно-плазменным источником дейтронов (ЛПИД), при котором плазма образовывалась при фокусировке лазерного излучения на мишень в виде таблетки из дейтерида титана с коэффициентом стехиометрии по дейтерию χ ~ 1.
На рис. 1 представлена схема формирования дейтронного потока, используемая в эксперименте по физическому моделированию такого ЛПИД.
Плазма образовывалась при плотности потока лазерного излучения q ~ (1014÷1016) Вт/м2. В экспериментах использовался твердотельный лазер на гранате, активированном неодимом, генерирующий импульс излучения с длиной волны λ = 1,06 мкм, энергией ЕЛ ~ 1 Дж и длительностью τЛ ~ 10 нс. Оптическая система позволяла фокусировать излучение в пятно с радиусом, выбираемым в диапазоне а = (2÷5)∙10-4 м и определяющим начальный размер плазменного образования.
В монографии [1] на основе экспериментальных данных показано, что за время срабатывания лазера плазма разогревается до температуры, определяемой по формуле:
где – площадь пятна фокусировки лазерного излучения на мишень, – радиус пятна фокусировки. При этом около, как отмечается в [1], 70% энергии лазерной вспышки переходит в кинетическую Ек и тепловую Ет энергии плазмы.
Параллельно происходит одновременное увеличение скорости расширения плазменного фронта до некоторого предельного значения V ~ 105 м/с и кинематика расширения плазменного образования принимает асимптотический автомодельный характер с полем скоростей вида:
где r – радиус-вектор, t – время R – радиус плазменной сферы. На модельном уровне [6] можно считать, что ее центр перемещается со скоростью расширения самой сферы.
Рис. 1. Схема ЛПИД: 1 – плазмообразующая мишень, 2 – корпус вакуумной камеры, 3 – фокусирующая линза, 4 – импульсный лазер, 5 – трубка дрейфа, 6 – соленоид, 7 – лазерная плазма
Сделанные в соответствии с этими формулами оценки параметров плазмы дают значения в пределах ~(1015–1016) частиц, при указанных выше параметрах оптической системы, что находится в соответствии с экспериментальными данными, опубликованными в работах [1, 14].
Кинематика лазерной плазмы внутри вакуумной камеры определялась приближенной моделью разлета, описанной в работах [6,15,16]. Она предполагает линейную зависимость (1) поля скоростей от радиуса r, а также наличие четких переднего и заднего плазменных фронтов сферической формы с радиусами соответственно R1 и R2, движущихся со скоростями V1~105 м/с и V2~104 м/с, что является следствием известных экспериментальных данных [14]. При этом дейтериевый компонент в пролетной трубе длиной Ht>>Rt опережает металлический и их движение можно рассматривать независимо друг от друга на поздних стадиях разлета.
Как отмечалось выше, кинематическая модель предполагает, что сгусток лазерной плазмы представляет собой шар, расширяющийся со скоростью V1, центр которого одновременно смещается с такой же скоростью в направлении нормали к поверхности мишени, а поверхность переднего фронта плазмы задается уравнением:
Такое представление успешно использовалось при расчетах ускорительных трубок с лазерным источником дейтронов (см., например, [17]).
В эксперименте на вход трубки дрейфа попадало:
дейтронов, которые замагничивались в пролетной трубе полем длинного соленоида, а и извлекались с торца электрическим полем в объем коллектора (цилиндра Фарадея с входным диаметром D). Подобная методика измерений подробно описана в монографиях [2,3]. Она позволяла собирать в коллекторе за один импульс заряд дейтронов, оцениваемый по формуле:
на уровне ~(10)-8 Кл, что было вполне приемлемо для проведения эксперимента.
В процессе эксперимента осуществлялось варьирование расстояния L между фокусирующей линзой и лазерной мишенью, определяющее условия фокусировки.
На рис. 2 представлены соответствующие зависимости тока дейтронов фиксируемого цилиндром Фарадея на выходе ЛПИД от расстояния L, выражаемого в единицах фокуса линзы F.
Рис. 2. Зависимости тока дейтронов на выходе ЛПИД от расстояния L
между мишенью и линзой, отнесенного к ее фокусному расстоянию F
Как видно из рисунка, зависимость дейтронного потока от расстояния между линзой и лазерной мишенью имеет два максимума. Этот факт можно объяснить тем, что при их реализации разность между скоростями ионизации и рекомбинации в плазме достигает максимального значения и реализуются оптимальные условия «закалки» ионизационного состояния плазмы, соответствующие максимальным значениям параметра G=ka8/9. При этом большой максимум на кривой соответствует расположению линзы вблизи мишени, а меньший вдали от нее. В этом случае плотность потока лазерного излучения в области его взаимодействия с плазмой больше, чем при расположении фокуса за мишенью, что приводит к превалированию процесса ионизации над процессом рекомбинации при их конкуренции на столкновительной стадии разлета плазмы.
Кроме того, в первом случае меньше апертура лазерного луча в области оптического окна вакуумной камеры, что способствует уменьшению аберрационных эффектов, вызываемые возможными неоднородностями поверхности окна и углом наклона потока излучения.
9. Ананьин О.Б., Быковский Ю.А., Козырев Ю.П., Цыбин А.С. Письма в ЖЭТФ, 1973, т.17, в. 9, с. 460-463.
10. Ананьин О.Б., Балдин А.М., Безногих Ю.Д. и др. Квантовая электроника, 1977, 4(7), с. 1547-1553.
11. Govorov A.I., Kalagin I.V., Monchinsky V.A.. Laser and Particle Beams, 1996, 14(3), pp. 439-442.
12. Богданович Б.Ю., Нестерович А.В., Шиканов А.Е. и др. Дистанционный радиационный контроль с линейными ускорителями. Т.1. М. Энергоатомиздат, 2009, 272 c.
13. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 654 с.
14. Вергун И.И.. Козловский К.И., Козырев Ю.П. и др. Журнал технической физики. 1979. т. 49, № 5. с. 2003-2006.
15. Дыдычкин В.Н., Шиканов А.Е. Атомная энергия. Т.70. и. 2, 1991, с. 135-137.
16. Шиканов А.Е., Вовченко Е.Д., Козловский К.И., Шатохин В.Л. Письма в ЖТФ, 2019, т. 49, в.3, с. 59-62.
17. Войтенко В.А., Гулько В.М., Коломиец Н.Ф. и др. ПТЭ, 1988, №5, с.34-35.
К моменту десятикратного расширения лазерной плазмы от начального размера в ней практически прекращаются столкновения частиц и происходит «закалка ионизационного состояния» [1,3]. Следуя работам [1,6], будем считать процесс расширения плазмы, начиная с момента t010a/V, близким к адиабатическому с показателем  = 5/3, полагая в соответствии с монографиями [3,13], выполнение следующих связей между энергетическими характеристиками плазменного сгустка:
На стадии полного разогрева каждая частица плазмы имеет энергию , где e – элементарный электрический заряд. Тогда, используя принцип равнораспределения энергии по степеням свободы и полученные выше энергетические соотношения, находим связь начального числа ионов в полностью ионизованной плазме с энергией лазерного импульса:
где Z – порядковый номер металла-носителя мишени (в данном случае титана Z=22).
Из этого выражения, с учетом коэффициента «закалки» ионизационного состояния плазмы по дейтерию k 0,1, получаем окончательное выражение для оценки полного числа дейтронов в лазерной плазме в виде приближенной зависимости: