## Slide 1
Повышение эффективности транспортировки лазерной энергии на значительные расстояния
Кусков Василий Вадимович

## Slide 2
Транспортировка лазерной энергии на значительное расстояние. Проблема- искажения волнового фронта
возникновение искажений внутри передающей системы из-за
деформации оптических элементов, разъюстировки и т.п.
снижение эффективности передачи энергии
возникновение искажений при распространении в атмосфере из-за турбулентных неоднородностей показателя преломления
снижение эффективности передачи энергии
разъюстировка
деформации
турбулентность
начальное распределение
интенсивности
конечное распределение
интенсивности
Актуальность

## Slide 3
Передача лазерной энергии. Решение
Вихревой лазерный пучок?
Адаптивная оптика
λ
λ
λ
λ
l=1
l=3
l- величина топологического заряда
фаза
интенсивность
волновой фронт обычного пучка
волновой фронт вихревого пучка
искажённый
волновой фронт
восстановленный
волновой фронт
управляемое гибкое зеркало
рассеивающий объект
приёмник с
малым углом
поля зрения
управляемое
гибкое зеркало
турбулентные искажения
блок управления
искажения
внутри
передающей системы
Актуальность

## Slide 4
Актуальность
Передача лазерной энергии. Решение
Вихревой лазерный пучок?
Адаптивная оптика
λ
λ
λ
λ
l=1
l=3
l- величина топологического заряда
фаза
интенсивность
волновой фронт обычного пучка
волновой фронт вихревого пучка
искажённый
волновой фронт
восстановленный
волновой фронт
управляемое гибкое зеркало
рассеяние в
атмосфере
приёмник с
малым углом
поля зрения
управляемое
гибкое зеркало
турбулентные искажения
блок управления
искажения
внутри
передающей системы

## Slide 5
Атмосферный адаптивный стенд апертурного зондирования
Принципиальная схема установки адаптивного управления лазерным пучком методом апертурного зондирования. Апертуры: кольцевая передающая и круглая приёмная (а), круглая передающая и кольцевая приёмная(б)
(а)
(б)
5

## Slide 6
Оптическая схема экспериментальной установки с «большой» кольцевой передающей апертурой и фотографии установки
6

## Slide 7
Т50- передающий телескоп; Т15- приёмный телескоп; Л-линза; З-зеркало; ДП ‑ дихроическая пластина; Св- светоделительная пластина, Датчик В.Ф.- датчик волнового фронта; Д-диафрагма; Детект.-детектор излучения
7
Оптическая схема экспериментальной установки с «малой» круглой передающей апертурой

## Slide 8
Результаты экспериментов на адаптивном атмосферном стенде апертурного зондирования
8
Эффективность коррекции в зависимости от дальности фокусировки зондирующего пучка и угла поля зрения приёмника рассеянного излучения.
Схема эксперимента. Большая передающая апертура

## Slide 9
(б)
9
Величина различных аберраций ВФ основного пучка в представлении полиномов Цернике (а), нормированная на начальный уровень мощность сигнала обратного рассеяния (б); Угол поля зрения приёмника 67 мкрад.
(а)
Эффективность коррекции в зависимости от дальности фокусировки

## Slide 10
10
Нормированная на начальное значение мощность сигнала обратного рассеяния при углах поля зрения приёмника 40, 67 и 133 мкрад и дальности фокусировки зондирующего пучка 300, 500 и 700 метров в процессе адаптации. Каждая кривая построена в результате усреднения по пяти реализациям итерационного процесса, полученным при различных атмосферных условиях
300 метров
500 метров
700 метров
Эффективность коррекции в зависимости от дальности фокусировки зондирующего пучка и угла поля зрения приёмника рассеянного излучения

## Slide 11
11
Коррекция случайных искажений «широкого» коллимированного лазерного пучка
Схема эксперимента

## Slide 12
12
Компенсация аберраций ВФ «широкого» коллимированного пучка
Аберрации ВФ основного пучка (а), мощность сигнала обратного рассеяния (б), фотографии основного (в) и зондирующего (г) пучков на экране до (слева) и после (посредине) внесения искажений и после коррекции (справа).
(а)
(б)
(в)
(г)
R = 1,37
- интенсивность в неискаженном пучке, - интенсивность в искаженном пучке, -интенсивность в пучке после компенсации искажений. Суммирование по всем точкам ri для которых выполнялось условие

## Slide 13
13
Коррекция случайных искажений «узкого» коллимированного лазерного пучка
T = 4,76
, - мощности приходящиеся на площадку S в компенсированном и искаженном пучке соответственно. Размер S определяется исходными размерами пучка на экране.
(а)
(б)
(в)
(г)
Аберрации ВФ основного пучка (а), мощность сигнала обратного рассеяния (б), фотографии основного (в) и зондирующего (г) пучков на экране до (слева) и после (посредине) внесения искажений и после коррекции (справа).

## Slide 14
14
Адаптивная фокусировка расходящихся пространственно частично когерентных лазерных пучков.
Компенсация аберраций ВФ широкого сфокусированного пучка
T = 27,4
(а)
(б)
(в)
Аберрации ВФ основного пучка (а), мощность сигнала обратного рассеяния (б), фотографии основного (в) и зондирующего (г) пучков на экране до (слева) и после (посредине) внесения искажений и после коррекции (справа).

## Slide 15
15
Компенсация аберраций ВФ «узкого» сфокусированного пучка
T = 37,5
(а)
(б)
(в)
Аберрации ВФ основного пучка (а), мощность сигнала обратного рассеяния (б), фотографии основного (в) и зондирующего (г) пучков на экране до (слева) и после (посредине) внесения искажений и после коррекции (справа).

## Slide 16
Адаптивное управление направлением распространения лазерного пучка по обратно рассеянному излучению
16
экспериментальный стенд адаптивного управления направлением распространения.
Принцип построения экспериментальной установки

## Slide 17
17
Оптическая схема экспериментальной установки и фотографии управляемого поворотного зеркала (УПЗ)

## Slide 18
18
Эксперименты по адаптивной компенсации рассогласования по обратно рассеянному излучению.
Компенсация рассогласования оптических осей сфокусированного лазерного пучка и приёмного телескопа
Исходное (а), после внесения рассогласования (б) и после компенсации рассогласования (в) положение видеоизображения пятна подсвета; угол рассогласования по горизонтальной и вертикальной осям в зависимости от номера итерации (г,д).
(а)
(б)
(г)
(д)
(в)

## Slide 19
Распространение вихревых лазерных пучков в искусственной конвективной турбулентной среде
19
Стенд по исследованию распространения вихревых оптических лазерных пучков в конвективной турбулентной среде
Схема лабораторного стенда для исследования распространения вихревых лазерных пучков в конвективной турбулентной среде.

## Slide 20
20
Вихревые лазерные пучки
Интерферограмма сложения вихревого и исходного лазерного пучков (слева) и соответствующая бинарная маска, задаваемая на матрице микрозеркал (справа), для различных значений топологического заряда (l = 1 -а, l = 2-б, l = 3-в, l = 4-г, l = 5-д, l = 6-е).
(а)
Дифракционная решетка задавалась выражением: sgn – сигнум функция, шаг дифракционной решетки
- распределение амплитуды и фазы
ля вихревого пучка –топологический заряд
(б)
(в)
(г)
(д)
(е)

## Slide 21
21
Поперечные размеры вихревых лазерных пучков
Распределения интенсивности вихревых пучков на экране для различных значений топологического заряда при различных размерах (слева) и после приведения к радиусу гауссова пучка (справа)
 | a [см] различные размеры | a [см] размеры «одинаковы»
= 0 | 1.41 | 
= 1 | 1.41 | 
= 2 | 1.49 | 1.41
= 3 | 1.57 | 1.32
= 4 | 1.66 | 1.32
= 5 | 1.74 | 1.41
= 6 | 1.82 | 1.49
 | a [см] различные размеры | a [см] размеры «одинаковы»
 | 1.41 | 
 | 1.41 | 
 | 1.49 | 1.41
 | 1.57 | 1.32
 | 1.66 | 1.32
 | 1.74 | 1.41
 | 1.82 | 1.49
= 0
= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6

## Slide 22
Chart: h, см
| 40 | 32 | 25 | 19 | 14 | 11 | 9.6 | 8.4 | 7.4
l=0 | 0.1686 | 0.1686 | 0.1846 | 0.2099 | 0.2908 | 0.3244 | 0.3533 | 0.381 | 0.4052
l=1 | 0.1682 | 0.169 | 0.1845 | 0.2172 | 0.2886 | 0.309 | 0.341 | 0.3694 | 0.3852
l=2 | 0.1565 | 0.1636 | 0.172 | 0.1949 | 0.2694 | 0.3043 | 0.3362 | 0.3479 | 0.3765
l=3 | 0.159 | 0.1613 | 0.1745 | 0.2097 | 0.2671 | 0.3067 | 0.3166 | 0.3404 | 0.3729
l=4 | 0.1487 | 0.1661 | 0.1823 | 0.2121 | 0.2711 | 0.3013 | 0.3442 | 0.3546 | 0.3733
l=5 | 0.1541 | 0.1549 | 0.1671 | 0.2093 | 0.2649 | 0.3077 | 0.3357 | 0.3433 | 0.3965
l=6 | 0.1543 | 0.1671 | 0.1808 | 0.2141 | 0.28 | 0.3018 | 0.3281 | 0.3482 | 0.3726
22
Результаты эксперимента
Среднеквадратическое отклонение энергетического центра тяжести вихревых пучков при различных значениях топологического заряда: (а) – с различающимися начальными поперечными размерами; (б) – с одинаковыми начальными поперечными размерами в зависимости от высоты над нагреваемой поверхностью.
(а)
(б)
Chart: h, см
| 40 | 32 | 25 | 19 | 14 | 11 | 9.6 | 8.4 | 7.4
l=0 | 0.1686 | 0.1686 | 0.1846 | 0.2099 | 0.2908 | 0.3244 | 0.3533 | 0.381 | 0.4052
l=1 | 0.1682 | 0.169 | 0.1845 | 0.2172 | 0.2886 | 0.309 | 0.341 | 0.3694 | 0.3852
l=2 | 0.16 | 0.1596 | 0.1801 | 0.2103 | 0.262 | 0.3082 | 0.3196 | 0.3406 | 0.3603
l=3 | 0.1589 | 0.154 | 0.1703 | 0.1944 | 0.2583 | 0.2974 | 0.3122 | 0.3311 | 0.3511
l=4 | 0.1475 | 0.1451 | 0.168 | 0.1944 | 0.2569 | 0.2892 | 0.2932 | 0.3255 | 0.3453
l=5 | 0.1442 | 0.146 | 0.1709 | 0.1901 | 0.243 | 0.2692 | 0.2946 | 0.3029 | 0.3202
l=6 | 0.1442 | 0.1408 | 0.1685 | 0.1872 | 0.2422 | 0.2618 | 0.3009 | 0.3013 | 0.3202

## Slide 23
1) Banakh V.A., Gordeev E.V., Kuskov V.V., Rostov A.P. and Shesternin A.N. Controlling the Initial Wavefront of a Spatially Partially Coherent Beam by the Aperture Sensing Technique Based on Backscatter Signals in the Atmosphere: I. Experimental Setup. Atmospheric and Oceanic Optics. – 2021. – V. 34. No. 06. – P. 625–631. – (Published: 11.01. 2022).
2) Banakh V.A., Gordeev E.V., Kuskov V.V., Rostov A.P. and Shesternin A.N. Controlling the Initial Wavefront of a Spatially Partially Coherent Beam by the Aperture Sensing Technique Based on Backscatter Signals in the Atmosphere: II. Experiment. // Atmospheric and Oceanic Optics, 2021. – V. 34. No. 06. – P. 632–642. - (Published: 11.01. 2022).
3) Kuskov V.V., Banakh V.A. Partially Coherent Beam Focusing Based on Atmospheric Backscatter Signals // Atmospheric and Oceanic Optics. – 2022. – V. 35. No. 03. – P. 226–231. - (Published: 17.07. 2022)
4) Кусков В.В., Банах В.А., Гордеев Е.В., Шестернин А.Н. Использование обратного атмосферного рассеяния для компенсации ухода пучка от заданного направления. // Оптика атмосферы и океана. – 2022. – Т. 35. № 10. – С. 836–842.
5) Falits A.V., Kuskov V.V., Banakh V.A. Propagation of vortex optical beams through artificial convective turbulence // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. – 2023. – Vol. 302 Art. Numb. 108568.
Цикл научных работ

## Slide 24: Спасибо за внимание!