## Slide 1: Крупномасштабный трековый детектор ТРЕК
Воробьев В.С.
VSVorobev@mephi.ru
Сессия-конференция СЯФ ОФН РАН
10 – 13 марта 2026 г.

## Slide 2: Мюонная загадка
- зарегистрированное число мюонов
- ожидаемое число мюонов для первичных протонов и ядер железа
J.C. Arteaga-Velazquez. PoS (ICRC2023) 466

## Slide 3: Эксперимент НЕВОД-ДЕКОР
Трековый детектор ДЕКОР
8 супермодулей из 1024 стримерных камер.
Общая площадь 70 м2.
32768 измерительных каналов.
Двухтрековое разрешение 3 см.

## Slide 4: Удельное энерговыделение мюонов
E. A. Yurina et al. Physics of Atomic Nuclei, 2019, Vol. 82, No. 6, pp. 680–684.
Большая погрешность при энергиях свыше 1017 эВ объяснятся не только малой статистикой, но и тем, что ДЕКОР не перекрывает всю боковую поверхность ЧВД и имеет ограничения при реконструкции событий с высокой множественностью.
Энергии мюонов – параметр, который способен указать на природу избытка числа частиц в ШАЛ.

## Slide 5: Эксперимент НЕВОД-ДЕКОР-ТРЕК
264 многопроволочных дрейфовых камер.
250 м2 непрерывной площади.
1056 измерительных каналов.
Двухтрековое разрешение 3 мм.
Трековый детектор ТРЕК
8 супермодулей из 1024 стримерных камер.
Общая площадь 70 м2.
32768 измерительных каналов.
Двухтрековое разрешение 3 см.
Трековый детектор ДЕКОР

## Slide 6: Многопроволочная дрейфовая камера
Размер 4000×508×112 мм3.
Рабочий объём 3700×500×40 мм3.
Используемая газовая смесь
94% Ar и 6% СO2.
4 сигнальных канала.
Эффективная площадь около 1.85 м2.
Постоянная скорость дрейфа с максимальным временем 5.5 мкс.

## Slide 7: Трековый детектор ТРЕК

## Slide 8: Структура всех элементов ТРЕК

## Slide 9: Время-цифровой преобразователь
Приём PPS и внешнего триггера
Локальная сеть
Приём сигналов с дрейфовых камер
Плата с FPGA Altera Cyclone V
Переходная плата с преобразователями LVDS-TTL
На основе FPGA Altera Cyclone V.
32 канала.
Буфер на 2048 сигналов.
Временное окно 20 мкс.
Временное разрешение 5 нс.
Программируемые параметры работы (время задержки, время измерения шумов и т.п.).
Независимые мониторинговые и экспозиционные измерения.

## Slide 10: Система обеспечения ТРЕК
Низковольтное питание усилителей-формирователей
Высоковольтное питание дрейфовых камер
Система газоподготовки
Система газоподготовки обеспечивает постоянный продув камер рабочей смесью.
6 источников АКИП обеспечивают питание 264 усилителей-формирователей.
4 высоковольтных источника «Мантигора» (г. Новосибирск) попарно обеспечивают питание внутренней и внешней плоскостей.

## Slide 11: Система сбора и хранения данных

## Slide 12: Реконструкция многочастичных событий
Проблемы реконструкции – соответствие одному сигналу двух точек, послеимпульсы, слившиеся сигналы от разных треков и т.д. Предлагается использовать графовые нейронные сети (GNN) для учёта всех эффектов.
Сигналы являются узлами графа. Грани – связи между сигналами. GNN выполняет классификацию граней, выделяя связи между сигналами, которые принадлежат общим трекам.
Обучающая выборка для GNN состояла как из экспериментальных измерений, так и из моделированных.
Реконструкция многочастичных событий ТРЕК выполняется в автоматическом режиме по окончанию суток и после определения среднесуточных характеристик всех дрейфовых камер
Пример графа для одной дрейфовой камеры.
Реконструкция треков мюонов по данным одной из камер ТРЕК.

## Slide 13: Среднесуточные характеристики камер
Эффективность – вероятность того, что отклик от трека наблюдается минимум на трёх сигнальных проволоках.

## Slide 14: События с параллельными треками с 01.05.2025 по 04.03.2026
По оценкам методом СЛПМ за эти группы мюонов ответственны первичные космические лучи с энергиями
14.5 ≤ log(E(эВ)) ≤ 18.5.
Живое время работы ТРЕК 3589 часов

## Slide 15: Совместная регистрация групп мюонов двумя трековыми установками
В период с 05.06.2025 по 16.07.2025 найдено 9494 совместных события ТРЕК и ДЕКОР.
Среднее значение распределения отношений плотностей 0.85.
Среднеквадратичное отклонение угла между найденными направлениями по данным ТРЕК и ДЕКОР составляет 2.1°.
330 реконструированных треков в ТРЕК
48 реконструированных треков в ДЕКОР

## Slide 16: Заключение
Создан крупнейший в мире вертикально ориентированный трековый детектор для исследования мюонов космических лучей.
Для обеспечения непрерывной работы ТРЕК разработаны системы газового и электропитания, а также программно-аппаратный комплекс.
Более 90% дрейфовых камер имеют эффективность регистрации треков заряженных частиц выше 95%.
Полученные первые результаты указывают на возможность измерения плотности мюонов до 5 частиц на кв.м.

## Slide 17
Спасибо за внимание!