## Slide 1: Исследование ядерных реакций при взаимодействии пучков протонов и дейтронов с ядрами лития и бора
Премия им. Г.И. Будкера за работы в области ядерной физики, термоядерного синтеза и физики плазмы, Томск 2026
с.н.с. ИЯФ СО РАН, к.ф.-м.н. Марина Игоревна Бикчурина

## Slide 2
Мощный dc пучок протонов/дейтронов
Энергия: от 0,1 до 2,3 МэВ
Монохроматичность и стабильность: 0,1 %
Ток: до 10 мА
Стабильность тока: 0,4 %
Ускорительный источник нейтронов VITA
n

## Slide 3
Ускорительный источник нейтронов VITA IIα, VITA IIβ

VITA IIβ
VITA IIα

## Slide 4
Взаимодействие протона с литием
Выход нейтронов из разработанной литиевой мишени, измеренный при энергии протонов от 2 до 2,2 МэВ, согласуется с расчетным с точностью 5 %.
7Li(p,n)7Be
The measurement of the neutron yield of the 7Li(p,n)7Be reaction in lithium targets / M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov [et al.]. // Biology. – 2021. – Vol. 10, nr 9. – P. 824 https://doi.org/10.3390/biology10090824
7Li(p,pʹγ)7Li
Сечение реакции 7Li(p,pʹγ)7Li
Выход 478 кэВ фотонов из реакции 7Li(p,pʹγ)7Li
Measurement of the 7Li(p,p'γ)7Li reaction cross-section and 478 keV photon yield from a thick lithium target at proton energies from 0.65 MeV to 2.225 MeV. / Taskaev, Sergey; Bykov, Timofey; Kasatov, Dmitrii et al : Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B:, 01.09.2021, стр. 85-9

## Slide 5
Метод определения толщины литиевого слоя
7Li(p,pʹγ)7Li
Состав спектра при облучении литиевой мишени
пучком протонов
Y, события, отн. ед.
Y, события, отн. ед.
E, кэВ
E, кэВ
7Li
7Li
D. Kasatov, Ia. Kolesnikov, A. Koshkarev, A. Makarov, E. Sokolova, I. Shchudlo, S. Taskaev. Method for in situ measuring the thickness of a lithium layer. JINST 15 (2020) P 10006.

## Slide 6
Взаимодействие протона с литием
E, МэВ
7Li(p,α)4He
Сечение реакции 7Li(p,α)4He
σ, мб
S. Taskaev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, Ia. Kolesnikov, A. Makarov, G. Ostreinov, S. Savinov, E. Sokolova. Cross-section measurement for the 7Li(p,alfa)4He reaction at proton energies 0.6 - 2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 525 (2022) 55-61.

## Slide 7
Реакции Li + d

## Slide 8
Изотопный состав:
92.4%
7.6%
Литиевая мишень
Литиевая мишень. Определение толщины литиевого слоя
Толщина = 1,79 ± 0,07 мкм
D. Kasatov, Ia. Kolesnikov, A. Koshkarev, A. Makarov, E. Sokolova, I. Shchudlo, S. Taskaev. Method for in situ measuring the thickness of a lithium layer. JINST 15 (2020) P 10006.
Сравнение выхода 478 кэВ фотонов in situ методом
Измерение массы лития на весах.
Измерение проводимости воды
Моделирование спектра обратно отраженных протонов в программе SIMNRA.
Измерение сдвига пика α-частиц из-за ионизационных потерь
Измерение уширения спектра α-частиц

## Slide 9
1 – ускоритель-тандем с вакуумной изоляцией VITA,
2 – неразрушающий трансформатор постоянного тока
3 – коллиматор
4 – мишенный узел
5 – α-спектрометр под углом 135°
6 – литиевая мишень
Мощный dc пучок протонов/дейтронов
Энергия: от 0,1 до 2,3 МэВ
Монохроматичность и стабильность: 0,1 %
Ток: от ~ 1 нА до 10 мА
Стабильность тока: 0,4 %
Схема эксперимента
d
D-
135°
168°

## Slide 10
Состав спектра при облучении литиевой мишени
пучком дейтронов
S. Taskaev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, Ia. Kolesnikov, G. Ostreinov, S. Savinov, E. Sokolova. Measurement of cross-section of the 6Li(d,α)4He, 6Li(d,p)7Li, 6Li(d,p)7Li*, 7Li(d,α)5He, and 7Li(d,nα)4He reactions at the deuteron energies from 0.3 MeV to 2.2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 554 (2024) 165460.
Спектр природного лития
1 7Li + d = n + 8Be + 15,028 МэВ
8Be  2 a + 0,094 МэВ;
2 7Li + d = n + 8Be* + 12,148 МэВ
8Be*  2 a + 2,974 МэВ;
3 7Li + d = n + a + a + 15,121 МэВ;
4 7Li + d = a + 5He + 14,162 МэВ
5He  n + a + 0,957 МэВ;
S. Meshchaninov, A. Krasilnikov, N. Rodionov, Yu. Kashchuk, S. Obudovsky, A. Dzhurik, T. Kormilitsyn, R. Rodionov, V. Amosov, G. Nemtsev, M. Bikchurina, T. Bykov, G. Verkhovod, D. Kasatov, Ya. Kolesnikov, G. Ostreinov, E. Sokolova, and S. Taskaev. Measurement of Cross-Section of the 7Li(d,n)8Be Reactions at the Deuteron Energies from 0.4 to 2.1 MeV. Physics of Atomic Nuclei, 87 (Suppl. 6) (2024), S771–S785.

## Slide 11
S. Taskaev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, Ia. Kolesnikov, G. Ostreinov, S. Savinov, E. Sokolova. Measurement of cross-section of the 6Li(d,α)4He, 6Li(d,p)7Li, 6Li(d,p)7Li*, 7Li(d,α)5He, and 7Li(d,nα)4He reactions at the deuteron energies from 0.3 MeV to 2.2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 554 (2024) 165460.
Сечения нейтроногенерирующих реакций 7Li + d
S. Meshchaninov, A. Krasilnikov, N. Rodionov, Yu. Kashchuk, S. Obudovsky, A. Dzhurik, T. Kormilitsyn, R. Rodionov, V. Amosov, G. Nemtsev, M. Bikchurina, T. Bykov, G. Verkhovod, D. Kasatov, Ya. Kolesnikov, G. Ostreinov, E. Sokolova, and S. Taskaev. Measurement of Cross-Section of the 7Li(d,n)8Be Reactions at the Deuteron Energies from 0.4 to 2.1 MeV. Physics of Atomic Nuclei, 87 (Suppl. 6) (2024), S771–S785.
Дифференциальное сечение реакции 7Li(d,)5He
Дифференциальное сечение реакции 7Li(d,n)
Дифференциальное сечение реакции 7Li(d,n)8Be и 7Li(d,n)8Be*

## Slide 12
S. Taskaev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, Ia. Kolesnikov, G. Ostreinov, S. Savinov, E. Sokolova. Measurement of cross-section of the 6Li(d,α)4He, 6Li(d,p)7Li, 6Li(d,p)7Li*, 7Li(d,α)5He, and 7Li(d,nα)4He reactions at the deuteron energies from 0.3 MeV to 2.2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 554 (2024) 165460.
Спектр природного лития
Полное сечение реакции 6Li(d,α)4He
в зависимости от энергии дейтрона
Дифференциальное сечение реакций 6Li(d,p0)7Li, 6Li(d,p1)7Li*

## Slide 13
Литиевая мишень, обогащенная изотопом 6Li
Измеренное дифференциальное сечение реакции 6Li(d,a)4He при 135 (1) при предположении толщины лития-6, равной 0,963 мкм, и для сравнения сечение этой реакции, представленное в статье [1] (2)
[1] S. Taskaev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, Ia. Kolesnikov, G. Ostreinov, S. Savinov, E. Sokolova. Measurement of cross-section of the 6Li(d,α)4He, 6Li(d,p)7Li, 6Li(d,p)7Li*, 7Li(d,α)5He, and 7Li(d,nα)4He reactions at the deuteron energies from 0.3 MeV to 2.2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 554 (2024) 165460.

## Slide 14
Измерение сечения реакции 6Li(d,n)7Be
6Li(d,n)7Be
6Li(d,n1)7Be*
T1/2 = 53,22 сут.
7Be → 7Li* + γ (478 кэВ)
1 – ускоритель-тандем с вакуумной изоляцией VITA,
2 – бесконтактный датчик тока,
3 – мишенный узел,
4 – литиевая мишень,
5 – γ-спектрометр,
6 – видеокамера
10,3 %
d
D-

## Slide 15
Сечение ядерной реакции 6Li(d,n)7Be
Сечение ядерной реакции 6Li(d,n)7Be, измеренное нами и данные, доступные через программное обеспечение JANIS. В легенде указаны авторы, год
σ, мб
E, кэВ
6Li + d = n + 7Be+ 3,385 МэВ;
6Li + d = 3He + 5He + 0,840 МэВ
5He  n + a + 0,957 МэВ;

## Slide 16
Реакция p + 11B
11B + p  12С   +  +  + 8.681 MeV
11B + p  0 + 8Be + 8.587 MeV
8Be  01 + 02 + 0.094 MeV
11B + p  1 + 8Be* + 5.557 MeV
8Be*  11 + 12 + 3.124 MeV
1. Прямой трехчастичный распад
2. Каскадный распад через основное состояние 8Be
3. Каскадный распад через возбужденное состояние 8Be
Сигнал с α-спектрометра при энергии протонов 0.6 МэВ: 1 – 2 – протоны, рассеянные на медной подложке мишени (1 – одиночные события, 2 – двойные),
3 – α-частицы.

## Slide 17
Борная мишень. Определение толщины слоя бора
2 – тонкая мишень
1 – толстая мишень
Линейная плотность:
Толщина слоя: мкм
Изотопный состав:
80%
20%

## Slide 18
Реакция p + 11B → 1 + 8Be*
Сигнал с α-спектрометра при энергии протонов 0.6 МэВ: 1 – 2 – протоны, рассеянные на медной подложке мишени (1 – одиночные события, 2 – двойные),
3 – α-частицы.
Дифференциальное сечение

## Slide 19
Реакция p + 11B → 1 + 8Be*
Сигнал с α-спектрометра при энергии протонов 0.6 МэВ: 1 – 2 – протоны, рассеянные на медной подложке мишени (1 – одиночные события, 2 – двойные),
3 – α-частицы.
Дифференциальное сечение реакции
S.Yu. Taskaev et al, NIM B (2024)
(~700 мб)

## Slide 20
История бора
D.C. Moreau, Nuclear Fusion (1977)
(~600-800 мб)
R.E. Segel, Phys.rev (1965)
(~800 мб)
W.M. Newins, Nuclear Fusion (2000)
(~1200 мб)
D.C. Sikora. J Fusion Energy (2016)
(~1400 мб)
S.Yu. Taskaev et al, NIM B (2024)
(~700 мб)

## Slide 21
Реакции d + B
Спектр реакции
S. Taskaev, V. Bessmeltsev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, I. Kolesnikov, A. Nikolaev, E. Oks, G. Ostreinov, S. Savinov, A. Shuklina, E. Sokolova, G. Yushkov. Measurement of the 10B(d,α0)8Be, 10B(d,α1)8Be*, 10B(d,p2)9Be*, 11B(d,α0)9Be, and 11B(d,α2)9Be* reactions cross-sections at the deuteron energies up to 2.2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B 557 (2024) 165527.
9
10

## Slide 22
Реакция p + 10B → 0 + 8Be
S. Taskaev, V. Bessmeltsev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, I. Kolesnikov, A. Nikolaev, E. Oks, G. Ostreinov, S. Savinov, A. Shuklina, E. Sokolova, G. Yushkov. Measurement of the 10B(d,α0)8Be, 10B(d,α1)8Be*, 10B(d,p2)9Be*, 11B(d,α0)9Be, and 11B(d,α2)9Be* reactions cross-sections at the deuteron energies up to 2.2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B 557 (2024) 165527.

## Slide 23
Планы
6Li + d  3He + 5He + 0,840 МэВ
5He  n + a + 0,957 МэВ
Измерение выхода позитронов в реакции p + 19F
Создание масс-энергоанализатора:

## Slide 24
Статьи:
S. Taskaev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, Ia. Kolesnikov, G. Ostreinov, S. Savinov, E. Sokolova. Measurement of cross-section of the 6Li(d,α)4He, 6Li(d,p)7Li, 6Li(d,p)7Li*, 7Li(d,α)5He, and 7Li(d,nα)4He reactions at the deuteron energies from 0.3 MeV to 2.2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 554 (2024) 165460 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2024.165460
S. Taskaev, V. Bessmeltsev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, Ia. Kolesnikov, A. Nikolaev, E. Oks, G. Ostreinov, S. Savinov, A. Shuklina, E. Sokolova, G. Yushkov. Measurement of the 11B(p,a0)8Be and the 11B(p,a1)8Be* reactions cross-sections at the proton energies up to 2.2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B 555 (2024) 165490 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2024.165490
S. Taskaev, V. Bessmeltsev, M. Bikchurina, T. Bykov, D. Kasatov, I. Kolesnikov, A. Nikolaev, E. Oks, G. Ostreinov, S. Savinov, A. Shuklina, E. Sokolova, G. Yushkov. Measurement of the 10B(d,α0)8Be, 10B(d,α1)8Be*, 10B(d,p2)9Be*, 11B(d,α0)9Be, and 11B(d,α2)9Be* reactions cross-sections at the deuteron energies up to 2.2 MeV. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B 557 (2024) 165527 https://doi.org/10.1016/j.nimb.2024.165527
M. Bikchurina, T. Bykov, G. Verkhovod, D. Kasatov, Ya. Kolesnikov, G. Ostreinov, E. Sokolova, A. Shuklina, A. Krasilnikov, S. Meshchaninov, G. Nemtsev, S. Taskaev. Measuring Nuclear-Reaction Cross Sections for Thermonuclear Applications. Plasma Physics Reports, 2026, Vol. 52, No. 3, pp. 273–280. DOI: 10.1134/S1063780X25604286
S. Meshchaninov, A. Krasilnikov, N. Rodionov, Yu. Kashchuk, S. Obudovsky, A. Dzhurik, T. Kormilitsyn, R. Rodionov, V. Amosov, G. Nemtsev, M. Bikchurina, T. Bykov, G. Verkhovod, D. Kasatov, Ya. Kolesnikov, G. Ostreinov, E. Sokolova, and S. Taskaev. Measurement of Cross-Section of the 7Li(d,n)8Be Reactions at the Deuteron Energies from 0.4 to 2.1 MeV. Physics of Atomic Nuclei, 87 (Suppl. 6) (2024), S771–S785 DOI: 10.1134/S1063778824700789
Благодарности:
Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск
Частное Учреждение «ИТЭР-Центр», г. Москва
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, г. Новосибирск

## Slide 25
