## Slide 1: Восстановление распределения электронов на основе искусственного интеллекта по данным магнитного спектрометра
Родимков Ю.1), Перевалов С.2), Волокитин В.1), Котов А.2), Соловьев А.2), Мееров И.1)
1) Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
2)Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук
по работе AI-based electron distribution reconstruction from two screen magnetic spectrometer Rev. Sci. Instrum. 97, 033002 (2026)
16.04.2026

## Slide 2: Диагностика ускоренных электронов в эксперименте
Пучки ускоренных электронов обычно измеряют с использованием магнитных спектрометров
Простейший случай —
одноэкранный магнитный спектрометр с диафрагмой
Диафрагма необходима для устранения неопределённости — одному и тому же свечению на экране может соответствовать разная пара энергии и угла вылета
Метод восстановления:
  Предварительно нанесённая разметка
  Применение методов оптимизации
Проблема: диафрагма ограничивает угловой разброс электронов (фиксирует положение пучка на входе в спектрометр) – информация об угловом распределении и углах вылета электронов, отличных от тех, которые проходят через диафрагму теряется

## Slide 3
Чтобы не отбрасывать информацию, используют двухэкранный магнитный спектрометр
Использование двух экранов позволяет:
  Восстановить траектории электронов
  Восстанавливать и энергетическую, и угловую части
  Как восстанавливать данные?

## Slide 4
Существуют методы:
  Усреднение энергетического спектра для разных значений углов в выбранном диапазоне (например, интегрирование вдоль магнитного поля)
  Решение системы уравнений, связывающей координаты на экранах с углом и энергией электрона по выделенным паттернам с изображений
  Оптимизация энергетических и угловых характеристик в численном моделировании, минимизируя невязку экспериментальных и модельных данных
  Разложение сигналов с экранов по собственным функциям спектрометра и оптимизация, минимизируя невязку между численным моделированием и экспериментальными данными
Как восстановить параметры, если, например, много пучков/сгустков?

## Slide 5: Постановка задачи
Пучок электронов с неизвестными в эксперименте параметрами , где E – энергия, и – полярный и азимутальный углы
обучить нейронную сеть восстанавливать параметры пучков электронов по изображениям с двух экранов , полученных в эксперименте

## Slide 6: Какие данные наблюдаются в эксперименте?
Два набора данных:
- эксперимент по ускорению электронов из газовой струи (набор №1)1
- эксперимент по ускорению электронов из газовой ячейки (набор №2)2
1Fast electron generation using PW-class PEARL facility / A. Soloviev [и др.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. — 2011.
2Experimental study of strongly mismatched regime of laser-driven wakefield acceleration / S. E. Perevalov [et al.] // Plasma Physics and Controlled Fusion. — 2020

## Slide 7: На каких данных можно обучить сеть?
На экспериментальных данных плохо:
  Их мало
  Отсутствует разметка
Синтетические данные:

## Slide 8: Синтетические данные
Для генерации случайных пучков электронов задавались энергетический спектр, центральный угол вылета и угловое распределение
  Энергетический спектр — сумма гауссов со случайной амплитудой , средним и дисперсией :
  Угол вылета определялся центральными углами и
  Угловое распределение – равномерное относительно центрального направления, зависящий от энергии:
  , где , , — случайные параметры
  После генерации случайных пучков электронов происходило моделирование каждого электрона. Каждый электрон моделировался независимо

## Slide 9: Отличие синтетических и экспериментальных данных
в сравнении с синтетическими данными экспериментальные данные имеют:
  Высокий уровень шума
  Наличие нескольких пучков с разными центральными компонентами
Как можно решить эти проблемы:
Проблема шума: аугментация данных с повышением амплитуды и вероятности генерации шума
  Шум Перлина, гауссовский шум, равномерный шум, соль и перец, случайные линии, добавление константы и гауссовское размытие
Проблема нескольких пучков:
  Восстанавливается функция плотности
  Данные комбинировались на этапе обучения (Mixup): со случайными коэффициентами складывалось 10 примеров; изображения с экранов отдельно для первого и второго экрана; функции плотности

## Slide 10: Структура нейронной сети
Сверточная нейронная сеть обучалась в многозадачном режиме
  Дискретизация функции плотности: 64×64×64 для набора №1 и 128×64×64 для набора №2
  Отдельно для каждого набора данных
400 эпох для №1 и 80 эпох для №2
Оптимизатор Adam со скоростью обучения 0.0002
Тип данных 𝑏𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡16 на 4×Nvidia GPU A100 40GB
  Разрешение изображений 64×192 пикселей; Размер пакета 128
  Изображения экранов и функция плотности нормировались в диапазон [0, 1]

## Slide 11: Результаты на синтетических данных
Модель с высокой точностью восстанавливает функцию плотности на синтетических данных
  Точность модели осталась неизменной при работе с зашумленными данными
№1 (a) истинный (б) предсказанный
а)
б)
в)
г)
№2 (в) истинный (г) предсказанный
 | №1 |  | №2 | 
Метрика | Первый экран | Второй Экран | Первый экран | Второй Экран
Косинусное сходство на чистых данных | 0.894 | 0.925 | 0.979 | 0.991
Косинусное сходство на зашумленных данных | 0.883 | 0.949 | 0.978 | 0.989

## Slide 12: Результаты на реальных данных
Примеры экспериментальных (а, с) и восстановленных (б, д) экранов набора данных №1
а)
б)
с)
д)
 | №1 |  | №2 | 
Метрика | Первый экран | Второй Экран | Первый экран | Второй Экран
Косинусное сходство | 0.657 | 0.888 | 0.896 | 0.728

## Slide 13
Примеры экспериментальных (а, с) и восстановленных (б, д) экранов набора данных №2
а)
б)
с)
д)
Примеры экспериментальных (а, с) и восстановленных (б, д) экранов набора данных №1
а)
б)
с)
д)

## Slide 17: Заключение
Разработан метод восстановления функции плотности ускоренных электронов, зависящей от энергии и двух углов вылета
Для обучения использовались синтетические данные, полученные с помощью численного моделирования
В качестве метода применялась сверточная нейронная сеть, обученная в многозадачном режиме с аугментацией данных и постепенным повышением амплитуды и вероятности шума
Основное преимущество предложенного метода по сравнению с аналогами — его автоматизация и возможность одновременного восстановления энергетических и угловых характеристик электронов